Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, дом 31, бизнес-центр «Сенатор»,

корпус Д, офис 407. тел (факс) 8(812) 3329710,

www.enko.spb.ru, e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 64/660

Экз.

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

МОЖГИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

БОЛЬШЕУЧИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Генеральный план

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург

2012

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» | – экономист градостроительства О.В. Петина |
| Введение. Основные сведения о территории. Природные условия и ресурсы. Экологическая ситуация. Зоны с особыми условиями использования территорий. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: | эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Современное использование территории. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования. | архитектор-градостроительства Н.А. Близнина инженер-землеустроитель М.В. Куликов |
| Объекты культурного наследия. Социально-экономическое развитие. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания. Мероприятия по охране объектов культурного наследия: | экономист градостроительства М.А. Пчёлка |
| Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер П.К. Симонов |
| Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис, Д.Б.Тарских |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, архитектор-градостроительства Н.А. Близнина |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	4

1. ВВЕДЕНИЕ	5

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	6

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	8

3.1. Основные сведения о территории	8

3.2. Природные условия и ресурсы	8

3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия	12

3.4. Экологическая ситуация	15

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий	16

3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории	18

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	23

4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории	23

4.2. Социально-экономическое развитие	23

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	41

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	47

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	55

5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования	57

5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда	57

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	58

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	63

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	63

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	67

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	76

8. ПРИЛОЖЕНИЯ	79

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |
| 1 | Пояснительная записка «Генеральный план Большеучинского сельского поселения. Материалы по обоснованию проекта». | 64/660 |
| 2. Графические материалы |
| 1 | Схема современного использования территории поселения. Схема комплексной оценки. Схема ограничений использования территории (Схема размещения территорий объектов культурного наследия. Схема территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения) М 1:10 000, 1:5 000 | 64/657 |
| 2 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схемы существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи. М 1:10 000, 1:5 000 | 64/658 |
| 3. Электронные материалы |
| 1 | Текст в формате Word, иллюстративные материалы в формате JPG | 64/677 |

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Большеучинского сельского поселения Можгинского муниципального района Удмуртской Республики разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Можгинского муниципального района (муниципальный контракт № 55 от 27 сентября 2010 г.) в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2030 г.

В Генеральном плане определены основные параметры развития сельского поселения в целом: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В проекте выполнено зонирование территорий с выделением жилых, производственных, общественных, рекреационных зон и объектов капитального строительства, территорий для развития других функций комплекса населенных пунктов.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

- I этап (первая очередь строительства) – 2020 г;

- II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральный план сельского поселения разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3.

Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

При разработке проекта были использованы следующие материалы:

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Схема территориального планирования Можгинского муниципального района (ООО НПИ «ЭНКО», г. Санкт-Петербург), выполненная в 2009 г.;

- Топографическая основа в масштабе 1:10 000;

Авторский коллектив выражает благодарность за помощь в сборе исходных данных администрации Можгинского муниципального района и Большеучинского сельского поселения.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (гл. 3, ст. 9).

Основной целью Генерального плана является разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

Целями второго уровня являются.

- Организация разумного баланса в части планировочных, коммуникационных, социально-экономических, экологических и других предложений, обеспечивающих развитие территории.

- Создание условий для реализации инвестиционных проектов и развития малого предпринимательства.

- Повышение уровня и качества жизни населения, что связано с созданием условий для:

- удовлетворения потребностей населения в качественных услугах жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, муниципальных учреждений, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

- жилищного строительства;

- сохранения окружающей среды;

- организации благоустройства и озеленения территории;

- развития массовой физической культуры и спорта, а также массового отдыха жителей;

- сохранения объектов культурного наследия местного значения, расположенных в границах муниципального образования;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- организации контроля за использованием земель муниципального образования.

- Развитие современной инженерной инфраструктуры (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение, водоотведение, связь). Обеспечение надёжного снабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- разработка мероприятий по качественному улучшению состояния градостроительной среды – новое строительство, реконструкция и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- функциональное зонирование территории для размещения жилищного строительства, объектов обслуживания, производства, отдыха и других функций;

- разработка мероприятий по охране объектов культурного наследия;

- определение границ зон с особыми условиями использования территорий;

- разработка мероприятий по охране окружающей среды;

- разработка мероприятий по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству территории муниципального образования;

- разработка мероприятий по реконструкции и развитию транспортной и инженерной инфраструктур;

- определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории

Сельское поселение МО «Большеучинское» расположено в северо-западной части Можгинского района Удмуртской Республики, имеет общую границу с муниципальными образованиями: «Пазяльское», «Большепунгинское», «Вавожский район».

В состав поселения входит 12 населенных пунктов – с. Большая Уча (административный центр муниципального образования), д. Большая Сюга, д. Ильдас-Уча, д. Камышлы, с. Красный Яр, д. Ломеслуд, д. Мальчиково, д. Нижний Шидлуд, д. Николо-Сюга, д. Пазял-Зюмья, д. Полянское, д. Сундо-Уча. Площадь муниципального образования порядка 24 811 га.

На 01.01.2011 г. численность населения сельского поселения составила 3306 чел., в том числе в с. Большая Уча – 2143 чел.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат Большеучинского сельского поселения умеренно-континентальный, с умеренно холодной зимой, теплым летом, выраженными переходными временами года – весной и осенью.

Климат территории формируется под воздействием циклонов с запада (Атлантика) и севера (Арктика) и антициклонов с востока (Сибирь) и запада. Летом нередко вторгается тропический континентальный воздух из южных широт, принося жару и засуху. В редких случаях на погоду оказывают влияние северо-западные циклоны (Скандинавия) и еще реже южные и юго-западные (Черноморье), в холодное время года они приносят резкое потепление, обильные снегопады и метели.

По данным климатического районирования на территории Можгинского района абсолютный максимум температуры составляет +38 ºС, абсолютный минимум -48 ºС. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Средне-месячная температура января -14,2 ºС, июля +18,3 ºС. Первые заморозки наступают в середине сентября, последние – в конце мая. Образование гололеда возможно с октября по апрель.

По данным «Удмуртского агентства по специализированному гидрометобеспечению» в Можгинском районе количество осадков за холодный период года (ноябрь – март) – 217 мм, за теплый период (апрель – октябрь) – 388 мм. Максимальное количество осадков за сутки 98 мм. Среднее число дней с грозой 26, средняя продолжительность гроз за год 51 час.

Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/с. В течение года преобладают юго-западные и южные направления ветров.

Климатические условия в достаточной мере благоприятны для жизнедеятельности человека, трудовой деятельности, отдыха и туризма.

Негативные погодные явления. В теплый период нередки ливни с грозами. Ливни и талые воды способствуют развитию эрозионных процессов, особенно на открытых незалесенных пространствах. В результате чередования прохождения циклонов и антициклонов и наличия открытых пространств могут возникать сильные ветры (со скоростью более 15 м/с), бывают ураганы. В зимний период территория подвержена гололедно-изморозевым явлениям, возникновению метелей.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть поселения хорошо развита.

Самая крупная река, протекающая вдоль северной границы сельского поселения – р. Вала. Длина реки 196 км, площадь бассейна 7 360 кв. км. Средний уклон 0,6 м/км. Густота речной сети в пределах бассейна 0,50 км/кв. км. По данным наблюдений гидропоста средняя годовая амплитуда колебания уровня воды 5,33 м. Река не судоходна, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, орошения и любительского рыболовства, а также в рекреационных целях. По преобладающим ионам вода характеризуется как гидрокарбонатно-кальциево-магниевая со средней общей минерализацией.

По территории поселения также протекают 3 притока р. Вала.

Сунда – левый приток р. Вала. Длина 20 км (на территории поселения – около 14 км), площадь бассейна 70 кв. км.

Сюга – левый приток р. Вала. Берёт Берёт начало в 1,2 км к юго-востоку от станции Люга Кизнерского района. В пределах поселения протекает на протяжении 9 км. Почти полностью течет по территории Можгинского района. Длина 35 км, площадь бассейна 273 кв. км. Средний уклон 2,9 м/км.

Все реки МО «Большеучинское» по водному режиму относятся к рекам восточно-европейского типа, с четко выраженным весенним половодьем, летней меженью, осенне-летними паводками и зимней меженью. Реки имеют смешанное питание с преобладанием снегового. Во время весеннего половодья рек зона затопления достигает русловой части реки, иногда затапливается вся пойменная поверхность

По химическому составу подземные воды пресные, умеренно жесткие. Подземные воды являются важным резервом для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Качество подземных вод удовлетворительное. Подземные воды по степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения являются защищенными от микробного загрязнения. По отношению к загрязнению устойчивыми химическими соединениями, подземные воды являются недостаточно защищенными.

Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Геолого-геоморфологическая характеристика

В геологическом отношении территория сложена коренными породами пермского возраста, представляющими собой мощные толщи осадочных пород. На территории поселения представлены породы нижнетатарского подъяруса, сложенного глинами, алевролитами и песчаниками с прослоем мергелей, аргиллитов и конгломератов; и породы казанского яруса, сложенного аргиллитами, алевролитами и песчаниками с прослоями мергелей, известняков и доломитов.

Коренные породы перекрыты толщей четвертичных отложений: мелкозернистые пески, суглинки с прослоями супесей и глин, гравийно-галечные образования, мощностью до 10 м. Аллювиальные отложения в днищах речных долин в своем основании представлены русловой фацией аллювия, сложенной гравийно-галечным материалом, обогащенным и перекрываемым песком. Пойменные фации в основном сложены аллювиальными суглинками и супесями.

Рельеф рассматриваемой территории холмистый. Поселение расположено в северо-западной части Можгинской возвышенности, причём, на севере поселения располагается довольно низменная долина р. Вала. Преобладающие высоты колеблются в пределах 100-200 м с общим наклоном территории в сторону р. Вала (на север).

Физико-геологические процессы

Территория подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Проявление эрозии отмечается преимущественно на территории, сложенной легкоразмываемыми породами (мелкие рыхлые пески, суглинки, супеси) и уклонами поверхности более 2%. Процесс активно проявляется в долинах малых рек.

Плоскостной смыв имеет ограниченное распространение. Смыв почвы наблюдается на территориях с уклоном (0,5-1%) с большой степенью распаханности и на поверхности надпойменных террас.

Инженерно-строительное районирование

Территории благоприятные для градостроительного освоения (около 47 %). В геоморфологическом отношении это поверхности выравнивания, характеризующиеся высотами до 200 м, сложенные устойчивыми породами (суглинки, супеси, глины, пески). Распространены на северо-западе, юго-западе, а также в центральной части поселения.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (около 43%):

  - эрозионные участки водоразделов, обводнённые, с близким залеганием грунтовых вод.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (около 10%)

  - овражно-балочная сеть и отдельные овраги, с продолжающимся на склонах и возвышенностях процессом разрушения и смыва поверхностного слоя земли и развитием эрозии;

  - пойменный комплекс рек.

Месторождения полезных ископаемых

В соответствии с законом «О недрах» данные территории не подлежат градостроительному освоению.

Из минерально-сырьевых ресурсов на территории Большеучинского поселения выявлены месторождения нефти и торфа.

Месторождение торфа

Расположено на северо-западе сельского поселения у границы с Вавожским районом.

Месторождение нефти

Расположено на северо-востоке поселения, севернее с. Большая Уча.

Лесные ресурсы

Территория Большеучинского сельского поселения входит в состав Можгинского лесничества. В 2008 г. был разработан Лесохозяйственный регламент Можгинского лесничества Удмуртской Республики организацией ООО «Леспроект». Лесохозяйственный регламент является основой осуществления использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в его границах.

В лесохозяйственном регламенте установлены:

- виды разрешенного использования лесов;

- возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов и другие параметры их разрешенного использования;

- ограничения использования лесов;

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов.

Можгинское лесничество делится на 3 участковых лесничества. Территория Большеучинского сельского поселения входит в состав Сюгинского участкового лесничества.

Вся территория Сюгинского участкового лесничества расположена в районе хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации, зоне хвойно-широколиственных лесов. Преобладающими породами в лесах являются ель, береза, липа, осина. В избыточно-увлажненных местах и по берегам рек и ручьев произрастает ольха, осина, ива, черемуха. В подлеске можно встретить малину, рябину, смородину, жимолость. Травянистый покров в лесах развит слабо, произрастают хвощи, папоротники, ландыш, осоки. Опушки леса и поляны заняты злаково-бобовым разнотравьем.

Распределение лесов Большеучинского сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделено в соответствии с п.1.1.6 и приложением 3 Лесохозяйственного регламента Можгинского лесничества Удмуртской области (табл. 3.1., приложение 1).

Таблица 3.1

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Номера кварталов или их частей |
| --- | --- |
| Защитные леса, всего: | Части кварталов: 1-3,6,16, 17, 18, 21, 29, 42,44-49, 53,56,58, 70, 71, 72, 74-76, 86, 87, 90-92, 104-110. |
| в том числе: |  |
| Леса водоохранных зон | Части кварталов: 1-3, 16-18, 29, 42, 45-47-49, 53,56, 70-72,74-76, 86, 87,90-92, 104-110. |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | Части кварталов: 3,18, 21, 44,45, 70, 71, 86. |
| в том числе: |  |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ | Части кварталов: 3,18, 21, 44,45, 70, 71, 86. |
| Ценные леса, всего: | Части кварталов: 1-4,11, 16-18, 20, 21, 27-29, 48, 72. |
| в том числе: |  |
| государственные защитные лесные полосы, всего: | Части кварталов: 1,2. |
| в том числе: |  |
| запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб | Части кварталов: 1,2. |
| противоэрозионные леса | Части кварталов: 1-4,11, 16-18, 20, 21, 27-29, 48,72 |
| Эксплуатационные леса | 1-111 |
| Резервные леса | - |

Почвы

Природные факторы почвообразования – климат, растительность, рельеф и почвообразующие породы обусловливают развитие на территории МО «Большеучинское» 2-х почвообразующих процессов — подзолистого и дернового. На территории МО «Большеучинское» распространены дерново-средне- и сильноподзолистые с пятнами серых лесных оподзоленных и средне- и лёгкосуглинистого механического состава почвы; вдоль восточной границы поселения распространены дерново-средне и слабоподзолистые, серые лесные оподзоленные и дерново-карбонатные почвы средне- и лёгкосуглинистого механического состава.

Дерново-подзолистые почвы сформировались под хвойно-лиственными лесами на покровных бескарбонатных отложениях в результате сочетания подзолистого и дернового процессов. Характерный признак – наличие подзолистого горизонта. Дерново-подзолистые почвы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Серые лесные оподзоленные почвы сформировались на покровных суглинках и глинах под лиственными лесами и лугово-травяной растительностью. Основной отличительный признак серых лесных почв - светло-серая, серая или темно-серая окраска верхнего гумусного слоя. Профиль с хорошо развитым гумусовым горизонтом, мощностью до 20-40 см.

В основном почвы на территории МО малогумусные, маломощные, бедны питательными веществами, подвержены водной эрозии. При использовании под посевы нуждаются в известковании и внесении минеральных и органических удобрений.

Особо охраняемые территории

Особо охраняемые природные территории играют важную роль в сохранении и защите естественных природных ландшафтов, выполняя средозащитные и средовосстанавливающие функции экосистемы.

На территории Большеучинского сельского поселения находится 3 особо охраняемых природных территории (ООПТ). Перечень ООПТ представлен в табл. 3.2

Таблица 3.2.

Особо охраняемые природные территории Большеучинского поселения

| Наименование и характеристика ООПТ | Нормативно-законодательная база | Назначение |
| --- | --- | --- |
| «Казанский», общая площадь 10 тыс.га | Постановление от 18 декабря 1995 г. N 377, Постановление Правительства УР от 24.03.1997 N 327, п. 4. | Комплексный заказник (охотничий) |
| Родник «Лазоревый» (Можгинская возвышенность, в вершине ручья Ильдаска в 3,2 км ЮЗ западной окраины с. Бол. Уча, в 1,1 км севернее тригопункта 228,8 м) | Постановление Главы Администрации района «О сети особо охраняемых природных территорий Можгинского района №229 от 29.05.97 | Памятник природы местного значения |
| Урочище «Ломеслудское» (долина р. Вала у д. Ломеслуд) | Постановление Главы Администрации района «О сети особо охраняемых природных территорий Можгинского района №229 от 29.05.97 | Памятник природы местного значения |

## 3.3. Современное использование территории. Объекты культурного наследия

МО «Большеучинское» представляет собой вытянутую с северо-востока на юго-запад территорию, преимущественно занятую сельскохозяйственными угодьями с участками лесного фонда в основном в юго-западной части. Юг поселения занимает комплексный охотничий заказник «Казанский». Населенные пункты располагаются вдоль проходящих по территории поселения региональных автомобильных дорог. В состав поселения входят двенадцать населенных пунктов: с. Большая Уча, д. Большая Сюга, д. Ильдас-Уча, д. Камышлы, с. Красный Яр, д. Ломеслуд, д. Мальчиково, д. Нижний Шидлуд, д. Николо-Сюга, д. Пазял-Зюмья, д. Полянское, д. Сундо-Уча. Административным центром муниципального образования является с. Большая Уча.

Населенные пункты, входящие в состав сельского поселения

с. Большая Уча - административный центр сельского поселения. Здесь расположены административные и финансовые учреждения, учреждения образования, здравоохранения и культуры.

Село находиться в восточной части сельского поселения. Вдоль северной границы проходит автодорога местного значения, с востока имеется выход на региональную трассу Вавож-Можга. Административные и общественные здания сконцентрированы вдоль ул. Садовая. Агропромышленные предприятия и объекты транспортной и инженерной инфраструктуры расположены на севере. Жилая застройка в селе индивидуальная с приусадебными участками.

К югу от села раположено кладбище.

д. Большая Сюга расположена к юго-западу от с. Большая Уча. С юго-западной части застройка ограничена береговой линией пруда. На северо-востоке находится объект сельскохозяйственного назначения ООО «Россия». Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.

д. Илдас-Уча находится к северо-западу от с. Большая Уча. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.

д. Камышлы расположена в северной части поселения на р. Сунда. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками. Сельскохозяйственное предприятие ограничивает застройку с юго-восточной части

с. Красный Яр находится в северной части поселения. К северу от села расположено кладбище. Жилая застройка в селе индивидуальная с приусадебными участками. В границах населенного пункта на севере расположена молочно-товарная ферма.

д. Ломеслуд находиться в северной части поселения. Вдоль ул. Клубная сосредоточены административные учреждения, учреждения образования и культуры. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками. В южной части деревни находятся ферма.

д. Мальчиково расположена в северо-западной части поселения. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.

д. Нижний Шидлуд расположена на северо-восток от д. Мальчиково. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.

д. Николо-Сюга расположена в южной части поселения. Граничит с комплексным охотничьим заказником «Казанский» Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками сосредоточена вдоль р. Дубровка.

д. Пазял-Зюмья расположена к югу от с. Большая Уча. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками. Застройка ограничена на севере и на юге сельскохозяйственными предприятиями.

д. Полянское расположена к югу от с. Большая Уча. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.

д. Сундо-Уча расположена к северу от с. Большая Уча. Жилая застройка в деревне индивидуальная с приусадебными участками.В деревне расположен магазин.

Структура земельного фонда

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGIS 9.3. По результатам расчета общая площадь территории поселения 24971 га.

Площадь земель населенных пунктов отображена в таблице, приведенной ниже:

Таблица 3.3.

| Название населенного пункта | Площадь, га |
| --- | --- |
| С. Большая Уча | 292 |
| С. Красный Яр | 30 |
| Д. Ломеслуд | 103 |
| Д. Нижний Шидлуд | 8 |
| Д. Большая Сюга | 90 |
| Д. Мальчиково | 34 |
| Д. Полянское | 26 |
| Д. Сундо-Уча | 23 |
| Д. Ильдас-Уча | 8 |
| Д. Пазял-Зюмья | 62 |
| Д. Камышлы | 29 |
| Д. Николо-Сюга | 52 |
| Всего: | 757 |

Земли сельскохозяйственного назначения

К этой категории земель принадлежат территории в северной и северо-восточной части поселения и занимают площадь 14046 га. На территории Большеучинского сельского поселения имеются территории (109 га) предназначенные для ведения садоводства. Располагаются они в южной части поселения. Также имеются сельскохозяйственные предприятия, которые занимают площадь 161 га.

Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного специального назначения представлены карьерами и кладбищем. Общая площадь земель составляет 124 га.

Земли лесного фонда

К землям данной категории принадлежат территории покрытые древесной растительностью и занимают площадь 9666 га

Земли водного фонда представлены водными поверхностями площадью 85 га

Земли запаса представлены участком на юге поселения площадью 297 га.

Объекты культурного наследия

По данным управления по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Удмуртской Республики на территории Большеучинского поселения имеются 3 объекта культурного наследия регионального и местного значения (2 памятника истории, 1 памятник архитектуры) и 6 выявленных объектов культурного наследия (3 памятника истории и 3 памятника археологии). Перечень объектов культурного наследия представлен в табл. 3.4. По данным администрации поселения в д. Ломеслуд имеется объект, обладающим признаками объекта культурного наследия – памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Вопросы сохранения и использования объектов культурного наследия регионального значения относятся к компетенции Министерства культуры Удмуртской республики.

Таблица 3.4

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование | Местонахож-дение объекта (Адрес) | Категория охраны | Тип памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обелиск сельским коммунистам, расстрелянным колчаковцами в 1919 г. | с. Большая Уча, ул. Садовая (у школы) | регионального значения (Пост. СМ УАССР от 29.12.1949 г. № 1993) | памятники истории |
| 2 | Обелиск на братской могиле красноармейцев, погибших в годы гражданской войны. | д.Большая Сюга, ул. Верхняя, д. 2а (сквер) | регионального значения (Пост. СМ УАССР от 29.12.1949 г. № 1993) | памятники истории |
| 3 | Троицкий храм, 1865 г. (автор – Тон К.А.) | с. Большая Уча, ул. Садовая, 1 | местного значения | памятники архитектуры |
| 4 | Памятник фронтовикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | д. Большая Сюга | выявленный объект | памятники истории |
| 5 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1967 г. (снесен в 1992 г.) | д. Мальчиково | выявленный объект | памятники истории |
| 6 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 1968 г. | с. Большая Уча | выявленный объект | памятники истории |
| 7 | Стоянка Ломеслудская 1 | р.Вала (Л), 2.5 км к В от д.Ломеслуд | выявленный объект | памятники археологии |
| 8 | Стоянка Ломеслудская 2 | р.Вала (Л), 2.6 км к В от д.Ломеслуд | выявленный объект | памятники археологии |
| 9 | Селище Ломеслудское 2 | р.Вала (Л), 0.1 км к С от д.Ломеслуд | выявленный объект | памятники археологии |
| 10 | Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | д. Ломеслуд | объект, обладающий признаками объекта культурного наследия | памятники истории |

## 3.4. Экологическая ситуация

Экологическая ситуация региона определяется его природными условиями и степенью антропогенной нагрузки от использования природных ресурсов и загрязнения отходами хозяйственной деятельности.

Природными факторами, отрицательно действующими на человека в Большеучинском поселении, служат: континентальность климата с низкими температурами зимой и высокими летом, перепады атмосферного давления.

На территории Большеучинского поселения отсутствует единая система и база мониторинга окружающей среды, отчетные санитарно-гигиенические работы издаются в рамках нескольких районов и республики в целом. Отдельные пробы качества атмосферного воздуха проводят лаборатории Роспотребнадзора, ЦГМС-Р и частных предприятий.

На территории поселения нет крупных промышленных предприятий 1-2 класса опасности, что, безусловно, положительно сказывается на состоянии окружающей среды, но здесь распололагаются достаточно крупные фермы, являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в поселении. В санитарно-защитные зоны от ферм попадает часть населенных пунктов.

Также, на атмосферный воздух оказывают влияние передвижные источники (автотранспорт). Приоритетные загрязняющие вещества от автотранспорта: свинец, бенз(а)пирен, летучие углеводороды, а также пыль, количество которой возрастает от дорог с неусовершенствованным покрытием.

На сегодняшний день существует проблема очистки сточных вод. В поселение сброс сточных вод осуществляется в выгреба, что приводит к загрязнению почв и подземных вод.

Локальными источниками загрязнения поверхностных и грунтовых вод в агропромышленном комплексе в основном являются животноводческие фермы. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территорий животноводческих объектов поверхностным стоком в водоёмы поселения.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в водоёмы с неочищенными талыми и дождевыми водами.

Актуальным остается вопрос соблюдения режима использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Статьей 65 Водного кодекса РФ № 74-ФЗ запрещено размещение кладбищ, скотомогильников, мест массового захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Санитарное состояние почв и санитарная очистка территории

На территории поселения нет организованного места хранения и переработки твердых бытовых и промышленных отходов. На сегодняшний день мусор вывозится на свалку за пределами поселения.

Для решения проблем, связанных с постоянным ростом объемов образующихся отходов в Удмуртской Республике несоответствием свалок районных центров и сельских поселений экологическим и санитарным нормам, отсутствием системы сбора вторичного сырья, Программой «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2010 – 2014 годы» предусмотрена реализация проекта кустового принципа размещения полигонов по захоронению отходов, с созданием сети мусоросортировочных станций. Строительство мусоросортировочных станций предполагает закрытие существующих свалок ТБО. Сбор отходов в сельских поселениях будет производиться на площадках временного накопления отходов (контейнерных или бетонированных). Отходы вывозятся на мусоросортировочные станции, где производится сортировка отходов с выделением вторичного сырья. Остатки отходов от сортировки вывозятся для захоронения на кустовой полигон специализированным транспортным средством.

По данной программе на территории Можгинского района рядом с г. Можга планируется строительство кустового полигона для хранения твердых бытовых отходов и мусоросортировочной станции, с временным хранением отходов.

Загрязнителями почв становятся минеральные удобрения и пестициды, используемые в сельском хозяйстве. Однако специальные наблюдения и контроль качества почвенного покрова на территории поселения не проводится, поэтому оценка уровня загрязнения почв не может быть произведена. При этом следует отметить, что в настоящее время массовое применение пестицидов и ядохимикатов ограничено.

В целом, почвенный покров поселения находится в благополучном состоянии. В Большеучинском поселении проводились пробы почв по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Превышения ПДК обнаружено не было.

На территории Большеучинского поселения имеется 9 скотомогильников – 6 закрытых (д. Ломеслуд, д. Сундо-Уча, д. Пазял-Зюмья, д. Большая Сюга, д. Мальчиково, с. Большая Уча) и 1 действующий (Яма беккари) – с. Большая Уча и 2 сибиреязвенных (с. Красный Яр, д. Ломеслуд).

Факторы физического воздействия

На территории поселения не проводились наблюдения за физическими факторами воздействия на окружающую среду и здоровье человека (шум, электромагнитное излучение, вибрация). Однако источники данного влияния расположены на территории поселения: электрические сети, электроподстанции, телевышки, вышки связи, автомагистрали. Необходимо контролировать состояние данных объектов, проводить своевременный ремонт и замену устаревших элементов и оборудования, а также проведение замеров уровня воздействия данных объектов.

Радиационная обстановка

Наблюдение за радиационной обстановкой на территории Удмуртской Республики ведется по 2 параметрам: гамма-фон и радиоактивные выпадения из атмосферы. Среднее значение мощности экспозиционной дозы составляло 9-13 мкР/час (в пределах естественного фона). Средняя по Республике плотность радиоактивных выпадений в 2011 г. была ниже средней по России. Это говорит о стабильной радиационной обстановке на рассматриваемой территории.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной градостроительной оценки территории.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы (от транспортных и инженерных коммуникаций);

- охранные зоны (объектов инженерной инфраструктуры);

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- зоны особо охраняемых природных территорий

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (приложение №2), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с СЗЗ, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы:

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов, магистральных нефтепроводов, линий электропередач) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны:

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31.03.1999 N 69-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 N 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 07.02.2011) «О связи»; Постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Правилами охраны магистральных трубопроводов" (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N 9) (с изм. от 23.11.1994).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04.2006 г. 201-ФЗ статья 65 (приложение № 3).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение № 4).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Зоны особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" от 14.03.95 № 33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

## 3.6. Выводы анализа состояния, проблем и направления комплексного развития территории

Анализ состояния территории сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексный градостроительный анализ территории) выполнен с целью определения потенциала поселения для дальнейшего развития и выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих разрешения.

Проанализированы следующие факторы:

- экономико-географическое положение;

- природные условия и ресурсы;

- экологическая ситуация;

- экономическая база развития поселения;

- современное использование территории;

- состояние жилищного фонда и объектов обслуживания;

- зоны с особыми условиями использования территории;

- территориальные ресурсы;

- состояние транспортной и инженерной инфраструктур.

Основные положительные факторы:

- климатические условия территории благоприятны для гражданского и промышленного строительства, а также для возделывания основных сельскохозяйственных культур – зерновых и кормовых культур, картофеля, овощей;

- в геолого-геоморфологическом отношении территория сложена устойчивыми породами;

- значительная часть территории Большеучинского поселения является благоприятной для градостроительного освоения;

- экологическую ситуацию Большеучинского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительную;

- проектируемая территория характеризуется достаточно высокой степенью обеспеченности жителей услугами объектов образования и здравоохранения, домов культуры, объектами для занятий физической культурой и спортом, площадью торговых залов магазинов;

- население и организации МО в основном обеспечены телефонной связью общего пользования.

Основные отрицательные факторы:

- территория подвержена водной эрозии и образованию овражно-балочной сети. Это ограничивает как градостроительное освоение, так и снижает процент плодородия почв и выводит их из использования в сельскохозяйственных целях;

- санитарное состояние поверхностных вод характеризуется как неудовлетворительное. Основная причина их загрязнения - сброс неочищенных сточных вод;

- экологические проблемы типичны для сельскохозяйственного региона, где основными загрязнителями являются сельскохозяйственные предприятий и объекты обслуживающие данную отрасль. Немаловажную роль играет транспорт;

- состояние второстепенных улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, требуется устройство на них твердого покрытия;

- изношенность инженерных сетей, плохое техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры. Системы канализации в муниципальном образовании, за исключением с. Большая Уча, отсутствуют;

- требуется модернизация системы связи с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий.

Выводы комплексного градостроительного анализа территории являются основанием для планировочных решений Генерального плана Большеучинского сельского поселения.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Планировочная структура. Функциональное зонирование территории

Генеральный план Большеучиснкого сельского поселения учитывает планировочные особенности территории, направлен на поддержание и дальнейшее развитие сложившейся структуры сельского поселения и оптимальную организацию всех функциональных зон.

В Генеральном плане определены приоритетные мероприятия по развитию территории:

- комплексное благоустройство населенных пунктов;

- комплексная застройка и благоустройство территорий нового жилищного строительства;

- развитие системы обслуживания населения;

- благоустройство и эффективное использование коммунальных территорий;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- проведение природоохранных мероприятий;

- сохранение объектов культурного наследия.

Дополнительное развитие получат д. Большая Сюга, д. Ломеслуд. Изменение границ с. Большая Уча, д. Сундо-Уча, д. Мальчиково произойдет за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Генеральным планом определены площадки для новых зон индивидуального жилищного строительства на первую очередь в южной части с. Большая Уча; а также на расчетный срок в восточной части д. Ломеслуд, в северо-западной части д. Сундо-Уча, в западной части д. Большая Сюга. В населенных пунктах предусмотрена организация зон общественно деловой застройки и зон рекреационного назначения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района, утвержденной в августе 2011 года, предусматривается ликвидация д. Полянское, путем перевода ее земель в земли сельскохозяйственного назначения.

Границы муниципального образования Большеучинское и статус населенных пунктов, входящих в его состав установлены областным законом от 10 сентября 2007 года № 45-РЗ «Об установлении границ муниципальных образований и наделении соответствующим статусом муниципальных образований на территории Можгинского района Удмуртской Республики».

## 4.2. Социально-экономическое развитие

Население

Существующее положение

На 1 января 2011 г. в МО «Большеучинское» проживают 3,3 тыс. человек. Для территории сельского поселения характерен высокий уровень дифференциации населенных пунктов по уровню социально-экономического развития и возможностям экономического роста. Два населенных пункта имеют статус «село» - Большая Уча и Красный Яр, остальные являются деревнями. Относительно административного центра с. Большая Уча деревни и село Красный Яр расположены на расстояниях от 3 до 16 км.

Динамика численности населения МО «Большеучинское» довольно стабильная, хотя в среднем смертность и превышает рождаемость (табл. 4.1), убыль населения вполне компенсируется за счет миграции. По переписи 2002 г. в муниципальном образовании проживали 3266 человек, в т.ч. в с. Большая Уча – 2066 человек, в течение длительного периода численность населения поддерживается на том же уровне, увеличивается только его концентрация в административном центре с. Большая Уча. В летнее время за счет сезонных мигрантов (отдыхающие и дачники) численность населения увеличивается незначительно.

Таблица 4.1.

Динамика численности МО «Большеучинское», человек

| Показатель | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, на начало года | 3297 | 3262 | 3297 | 3262 | 3306 |
| Естественный прирост | -2 | -6 | -13 | -10 | -10 |
| - родилось | 52 | 45 | 35 | 35 | 35 |
| - умерло | 54 | 51 | 47 | 45 | 45 |

Как видно из табл. 4.2 численность населения муниципального образования за несколько лет увеличилась примерно на 1 %, при этом большинство населенных пунктов показали тенденцию к сокращению численности жителей, исключение составили только с. Большая Уча (рост на 5,4 %) и д. Сундо-Уча. Из 12 населенных пунктов два - Ильдас-Уча и Полянское - являются исчезающими, в них проживают лица старше трудоспособного возраста и перспектив возрождения этих деревень в настоящее время нет.

Таблица 4.2.

Данные о численности населения МО «Большеучинское»

| Наименование населенного пункта | 1 января 2002 г. | 1 января 2010 г.* | По переписи 2010 г.** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество зарегист-рированных | Количество проживающих | Количество дворов |
| Большая Уча | 2033 | 2143 | 2130 | 1995 | 687 |
| Большая Сюга | 208 | 197 | 199 | 189 | 62 |
| Ильдас-Уча | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Камышлы | 80 | 71 | 69 | 62 | 29 |
| Красный Яр | 28 | 23 | 23 | 21 | 7 |
| Ломеслуд | 416 | 402 | 406 | 358 | 120 |
| Мальчиково | 112 | 99 | 98 | 94 | 32 |
| Нижний Шидлуд | 48 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| Николо-Сюга | 35 | 32 | 32 | 26 | 20 |
| Пазял-Зюмья | 165 | 164 | 165 | 164 | 54 |
| Полянское | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Сундо-Уча | 135 | 140 | 139 | 128 | 40 |
| ИТОГО | 3266 | 3306 | 3296 | 3072 | 1066 |

* Данные Удмуртстата, Экспресс-информация. ** Текущий учет МО «Большеучинское».

По состоянию на 15 октября 2009 г. в Программе социально-экономического развития МО «Можгинский район» на 2010-2014 гг. имеются следующие подробные сведения о возрастно-половой структуре постоянного населения (табл. 4.3). На начало 2011 г. в МО «Большеучинское» проживают 861 человек моложе трудоспособного возраста, 1898 человек трудоспособного возраста и 537 человек старше трудоспособного возраста. Из общей численности населения имеются 234 ребенка в возрасте 1-6 лет и 627 человек школьного возраста (7-17 лет).

Таблица 4.3.

Структура сельского постоянного населения по населенным пунктам

МО «Большеучинское», человек

| Наименование населенного пункта | Всего хозяй-ств | Всего, оба пола | Муж-чин | Жен- щин | до 15 лет | 16 - 17 лет | 16 - 59 лет | 60 лет и старше |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Большая Уча | 680 | 2162 | 994 | 1168 | 438 | 64 | 1464 | 260 |
| Большая Сюга | 61 | 203 | 97 | 106 | 47 | 4 | 127 | 29 |
| Ильдас-Уча | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Камышлы | 29 | 75 | 41 | 34 | 17 | - | 41 | 17 |
| Красный Яр | 7 | 27 | 12 | 15 | 6 | 2 | 17 | 4 |
| Ломеслуд | 118 | 416 | 204 | 212 | 88 | 7 | 294 | 34 |
| Мальчиково | 32 | 106 | 55 | 51 | 23 | 5 | 72 | 11 |
| Нижний Шидлуд | 10 | 30 | 18 | 12 | 2 | - | 26 | 2 |
| Николо-Сюга | 20 | 31 | 17 | 14 | 2 | - | 19 | 10 |
| Пазял-Зюмья | 54 | 162 | 80 | 82 | 37 | 8 | 103 | 22 |
| Полянское | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
| Сундо-Уча | 41 | 142 | 69 | 73 | 35 | 7 | 81 | 26 |
| ИТОГО | 1057 | 3359 | 1592 | 1767 | 695 | 97 | 2247 | 417 |

Вывод

Для населения МО «Большеучинское» характерна незначительная естественная убыль населения, компенсируемая за счет положительного миграционного сальдо. Возрастная структура характеризуется преобладанием лиц моложе трудоспособного возраста над численностью лиц старше трудоспособного возраста, демографическая нагрузка достигает 737 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 трудоспособных. Исходя из анализа расселения и наличия потенциальных трудовых ресурсов в качестве перспективных пунктов для размещения объектов обслуживания населения могут рассматриваться только с. Большая Уча и д. Ломеслуд, для размещения производственных объектов (в т.ч. для развития малого предпринимательства) представляет интерес более широкий круг населенных пунктов: с. Большая Уча и д. Ломеслуд, д. Большая Сюга, д. Пазял-Зюмья, д. Мальчиково, д. Сундо-Уча.

Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Определение перспективной численности населения произведено с учетом следующих документов:

- прогноз Росстата по регионам страны, представленном в статистическом бюллетене «Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года» (средний вариант);

- Схема территориального планирования Можгинского района, которая также содержит прогноз на 2015 и 2025 гг. (разработана НПИ «ЭНКО» в 2009 г.);

- Схема территориального планирования Удмуртской Республики, которая содержит прогноз на 2015 и 2025 гг. (разработана НПИ «ЭНКО» в 2009-2010 гг.);

- Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики до 2025 г.

Взаимоувязанными документами: Схемой территориального планирования и Стратегией социально-экономического развития Удмуртской Республики на 2025 г. численность населения Можгинского муниципального района рассматривается в диапазоне 27,5-28,5 тыс. человек, на 2025 г. – 25,4-29,4 тыс. человек. В качестве основного принят максимальный вариант, при котором возрастная структура населения района будет в целом соответствовать средней по республике.

Схемой территориального планирования Можгинского муниципального района численность населения на первую очередь и расчетный срок принята в диапазоне 26-28 тыс. человек, то есть со стабилизацией или небольшим ростом к уровню 2009 года. Указанный рост в наибольшей степени будет характерен для территорий близких к административному центру г. Можга, а также для сельских поселений с высоким потенциалом развития.

Учет основных тенденций, определенных прогнозом Росстата, позволяет сформировать прогнозную численность населения на более длительную перспективу и определить ее на первую очередь (2020 г.) и расчетный срок (2030 г.) генерального плана проектируемого сельского поселения.

В результате численность населения проектируемого сельского поселения на весь расчетный срок может стабилизироваться на уровне 3,3 тыс. человек. Предлагаемый прогноз в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении. На перспективу расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит около 12,0 человек, смертность 14,3 человек, естественная убыль населения – 2,3 человека. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере около 120 человек за весь период расчетного срока или около 6 человек в среднем в год.

Данный прогноз в генеральном плане проектируемого поселения обеспечит учет потребности населения в объектах обслуживания, развитии объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур, позволит определить площадь зон нового жилищного строительства.

Таблица 4.4.

Прогноз возрастной структуры населения

|  | Ед. измер. | 2020 г. | 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. по возрастам: | чел. | 3300 | 3300 |
| моложе трудоспособного | чел. | 788 | 725 |
|  | % | 23,9 | 22,0 |
| из них: - детей дошкольного возраста (1-6 лет) - детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 295 542 | 272 499 |
| трудоспособного | чел. | 1872 | 1872 |
|  | % | 56,7 | 56,7 |
| старше трудоспособного | чел. | 640 | 702 |
|  | % | 19,4 | 21,3 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение расчетного срока в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с прогнозом по Удмуртской Республике тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, сменяющийся новым снижением во второй половине расчетного срока; 2) рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, сменяющееся стабилизацией к концу расчетного периода.

Развитие экономической базы

Существующее положение

МО «Большеучинское» относится к числу поселений района с высоким уровнем развития и высоким производственным потенциалом. Основной производственной сферой является сельское хозяйство. Производственные показатели по поселению в целом устойчивые.

В 2006-2010 гг. посевные площади в сельхозпредприятиях составляли 13,1 тыс. га, в т.ч. 7,5 тыс. га зерновых, 4,5-3,4 тыс. га кормовых культур и 80-100 га под картофелем. Урожайность за исключением засушливого 2010 г. по зерновым на уровне 22,0-28,1 ц/га, картофеля 241-330 ц/га. Объемы производства держались на уровне 15,8-18,1 тыс. т зерна и 2,60-2,64 тыс. т картофеля. В 2006-2010 гг. отмечена тенденция постепенного роста поголовья КРС (в т.ч. коров) и свиней, производства молока и мяса. На 2010 г. в МО «Большеучинское» имелось 5137 голов КРС (в т.ч. 1760 коров), 6440 свиней, за год произведено 8,89 тыс. т молока и 1190 т мяса. В животноводстве неблагоприятные погодные условия года отразились на производстве мяса и в меньшей степени на уровне надоев: в 2009 г. было произведено 1314 т мяса.

На территории МО «Большеучинское» действуют хозяйства ООО «Россия» и ООО «ВерА», имеющие стабильную динамику производства. Сельскохозяйственное предприятие ООО «Россия» - одно из крупнейших в республике, специализируется на мясо-молочном животноводстве, свиноводстве, производстве зерна и картофеля, осуществляет заготовку растительных кормов. Хозяйство имеет собственные мощности по переработке молока и мяса, производству молочной и кисломолочной продукции, колбасных изделий. ООО «ВерА» имеет более узкую специализацию на мясном и молочном животноводстве.

Таблица 4.5.

Производственные показатели сельскохозяйственных предприятий

| Показатели | Годы |
| --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 01.11. 2009 |
|  | ООО «Россия» |
| Посевная площадь всего, га | 13092 | 13092 | 13107 | 12151 | 12151 |
| в т.ч.зерновых | 7800 | 7300 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Урожайность после доработки, ц/га | 22,4 | 20,3 | 19,3 | 21,1 | 23,7 |
| Производство зерна, т | 17310 | 17005 | 15750 | 18050 | 17983 |
| Производство картофеля, т | 1674 | 1446 | 2641 | 2635 | 3090 |
| Поголовье КРС-всего, гол | 4967 | 4315 | 4383 | 4224 | 4219 |
| В т.ч. коров | 1675 | 1130 | 1325 | 1156 | 1156 |
| Надой на одну корову, кг | 4425 | 5095 | 4789 | 4555 | 4359 |
| Выращенно скота в живом весе т | 1027 | 1158 | 1114 | 1185 | 1024 |
| Валовое производство молока, т | 7430 | 5686 | 5800 | 5821 | 5039 |
|  | ООО «ВерА» |
| Поголовье КРС-всего, гол | - | 685 | 904 | 904 | 904 |
| В т.ч. коров | - | 570 | 605 | 610 | 610 |
| Надой на одну корову, кг | - | 5020 | 5008 | 5076 | 4540 |
| Выращенно скота в живом весе т | - | 45 | 46 | 77 | 64 |
| Валовое производство молока, т | - | 2811 | 2880 | 3071 | 2770 |

Личные подсобные хозяйства выращивают картофель и овощи, кормовые культуры, производят и реализуют молоко, мясо, яйцо. Общая посевная площадь составляет около 450 га. В 2010 г. они содержали 475 голов КРС (в т.ч. 209 коров), 760 свиней и 6,1 тыс. голов птицы,

В ООО «Россия» в среднем за год занято около 700 человек (еще 30 чел. сезонно), в ООО «ВерА» - 5 человек. Объемы производства в сельхозпредприятиях растут, но количество рабочих мест за 5 лет сократилось. В ООО «Россия» количество рабочих мест сократилось в 1,5 раза (в 2005 г. работали 1020 человек).

Коммунальное хозяйство представляет ООО «КомтеС» (с. Большая Уча), в котором заняты 50 человек, в торговом объединении ТД «Учинский» (с. Большая Уча) – 60 человек. В бюджетных учреждениях в 2010 г. были заняты 310 человек. Значительная часть рабочих мест обеспечивается наличием в с. Большая Уча и д. Ломеслуд учреждений образования (с учетом школы-интерната 184 рабочих места), здравоохранения (44 рабочих места) и культуры. Небольшое количество рабочих мест добавляют отделения почтовой связи (с. Большая Уча и д. Ломеслуд) и филиал Сбербанка России, филиал аптеки № 159, участковая ветлечебница (с. Большая Уча), АЗС (с. Большая Уча), газовая заправка, участки «Ростелеком» и «Южные электрические сети».

Малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность развиваются медленно. Субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования по итогам 2010 г. зарегистрировано 12: 8 малых предпринимателей и 4 крестьянских фермерских хозяйства. Всего в них заняты 52 человека. Кроме того, имеется 21 предприниматель без образования юридического лица. Экономическую деятельность в МО «Большеучинское» осуществляют 16 физических лиц, в их числе 2 крестьянских (фермерских) хозяйства (КФХ Романова Т.В. и КФХ Нестерев А.В.), одно фермерское хозяйство – ФХ «Околица», индивидуальные предприниматели и швейный цех. Физические лица в общей сложности создали 33 постоянных рабочих места, КФХ сезонно нанимают 15 человек.

Следует отметить, что районной Программой социально-экономического развития ставится задача увеличения в ближайшие годы доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в общей численности экономически активного населения до 40 %.

Всего в экономике на территории МО «Большеучинское» заняты 1530 человек и 240 являются безработными, численность зарегистрированных безработных – на уровне 30 человек. Одновременно с безработицей МО «Большеучинское» имеет проблемы с квалифицированным персоналом: длительное время не заняты врачебные ставки в участковой больнице, специалисты требуются ООО «Россия» и ООО «ВерА». Наблюдается характерная для сельской местности ограниченность сферы приложения труда и сезонный характер труда в агропроизводстве, предоставляющем большую часть рабочих мест. Молодежь испытывает трудности с трудоустройством, фактически работает в городах, возвращаясь домой только на выходные. За пределами МО «Большеучинское» в соседних муниципальных образованиях работают 30 человек, в т.ч. 23 выезжают на работу в г. Можга.

Схемой территориального планирования Можгинского района в целях создания условий для дальнейшего развития агропроизводства предложено выделение новых земельных участков в районе с. Большая Уча под размещение объектов по первичной переработке сельскохозяйственной продукции и складирования удобрений.

В перечне приоритетных инвестиционных проектов районной Программы социально-экономического развития значится строительство картофелехранилища ООО «Россия» на 500 т в с. Большая Уча со сроком реализации 2011-2012 годы. Для развития ООО «Россия» важное значение могло бы иметь улучшение электроснабжения д. Ломеслуд и д. Большая Сюга.

Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории.

Мероприятия по развитию промышленного комплекса определяются реализацией инвестиционных проектов, а также действующими и перспективными целевыми федеральными, республиканскими и районными программами.

На перспективу основной профиль специализации производственной сферы муниципального образования обусловлен, прежде всего, сельскохозяйственной освоенностью территории. С учетом природно-климатических и экономических условий, а также сложившейся структуры производства, основу специализации сельскохозяйственных предприятий на перспективу будут составлять молочно-мясное животноводство, возделывание зерновых культур, выращивание овощей.

В соответствии с Программой социально-экономического развития Можгинского района на 2010-2014гг. выделен перечень инвестиционных проектов, реализуемых и предполагаемых к реализации на территории Можгинского района. На территории Большеучинского поселения запланировано строительство картофелехранилища.

В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района в с. Большая Уча выделена агропромышленная инвестиционная площадка районного значения, содержащаяся в базе инвестиционных площадок Удмуртской Республики на которой предполагается реконструкция телятника под коровник с беспривязным содержанием коров. Также в районе с. Большая Уча выделены участки для размещения объектов по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, складирования удобрений.

Имеющаяся в районе "Программа по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в Можгинском районе", наличие в поселении земельных ресурсов для развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, относительно высокий уровень инвестиционной привлекательности Можгинского района могут способствовать развитию в муниципальном образовании малого предпринимательства в различных сферах экономической деятельности.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходим рост доли предприятий малого бизнеса, работающих в сфере предоставления услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения. Перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств.

В муниципальном образовании возможно развитие отдельных направлений туризма и рекреации. Наличие лесных массивов и водных ресурсов позволяет говорить о развитии на территории поселения рекреационной деятельности. Пруды на реках при условии очистки и реконструкции могут иметь рыбоводное значение и использоваться для развития спортивного рыболовства. Наличие комплексного охотничий заказник «Казанский» может стать основой для развития промысловых видов туризма. Значительная сельскохозяйственная освоенность территории может стать основой для развития агротуризма.

Наличие объектов показа - Троицкого храма, являющегося памятником архитектуры и двух памятников природы местного значения (родник «Лазоревый» и урочище «Ломеслудское» - долина р. Вала) может служить дополнительным фактором привлечения сюда отдыхающих из районного центра и соседних муниципальных образований. Районной Схемой территориального планирования внесено предложение присвоить с. Большая Уча статус исторического поселения, село может являться маршрутно-транзитным опорным центром в системе маршрутов районного и межрайонного значения, что станет дополнительным фактором повышающим рекреационный и туристический потенциал территории.

В соответствии с гл.3 ст.14 федерального Закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Проектом предлагается благоустройство пляжей на прудах в д. Большая Сюга, д. Мальчиково, д. Полянское.

Строительство базы отдыха предлагается в д. Мальчиково, а также в соответствии с СТП Можгинского района предлагается строительство базы отдыха или базы рыбаков и охотников в д. Николо-Сюга. Также предлагается строительство баз рыбаков и охотников в районе урочищ Новое Мальчиково и Старые Какси.

### Развитие объектов социальной инфраструктуры

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям социального обслуживания районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Перечень и ёмкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования. Кроме мероприятий по размещению учреждений социальной инфраструктуры местного значения, генеральным планом предусматривается резервирование территории для размещения объектов обслуживания населения районного и вышестоящего уровней, предусмотренных в Схеме территориального планирования Можгинского муниципального района и действующими целевыми программами.

Существующее положение

Перечень учреждений и объектов обслуживания учреждений социальной инфраструктуры, расположенных на территории поселения, представлен в табл. 4.6.

Таблица 4.6.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование учреждения | Адрес | Ед. изм. | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |
| Учреждения образования |
| МДОУ «Большеучинский детский сад № 1» | с. Большая Уча, ул. Садовая, 9 | мест | 144 | 140 |
| МДОУ «Ломеслудский детский сад» | д. Ломеслуд, ул. Парадная, 20 | мест | 40 | 37 |
| МОУ «Большеучинская средняя общеобразовательная школа» | с. Большая Уча, ул. Садовая, 8 | мест | 490 | 330 |
| МОУ «Ломеслудская основная общеобразовательная школа» | д. Ломеслуд, ул. Молодежная, 23 | мест | 128 | 55 |
| МОУ ДОД «Большеучинская школа искусств» | с. Большая Уча, ул. Садовая, 22, в здании дома культуры | мест | 120 | 120 |
| Учреждения здравоохранения |
| Большеучинская участковая больница | с. Большая Уча, ул.Азина, 1 | коек | 50 | 47 из них 9 – дневной стации-онар |
|  |  | пос. в смену | 110 | 64 |
| Ломеслудский фельдшерско-акушерский пункт | д. Ломеслуд, ул.Молодежная, 21 | пос. в смену | 25 | 20 |
| Большесюгинский фельдшерско-акушерский пункт | д. Большая Сюга, ул.Школьная, 10 | пос. в смену | 15 | 12 |
| Учреждения культуры |
| Большеучинский центральный сельский дом культуры и спорта (ЦСДКиС) | с. Большая Уча, ул.Садовая, 22 | мест | 530 |
| Ломеслудский сельский дом культуры | д. Ломеслуд, ул.Клубная, 1 | мест | 200 |
| Большеучинская библиотека | с. Большая Уча, ул.Садовая, 22, в здании дома культуры (144 кв. м) | томов | 3,5 тыс. |
| Ломеслудская библиотека» | д. Ломеслуд, ул.Клубная, 1, в здании дома культуры (48 кв.м) | томов | 1,7 тыс. |
| Учреждения социальной защиты |
| МСКОУ «Большеучинская коррекционная школа-интернат 8 вида» | с. Большая Уча, ул.Гагарина, 25 | мест | 144 | 138 |
| Социально-реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | с. Большая Уча, ул.Ленина, 54 | мест | 35 | стро-ится |

Здания большинства учреждений образования, здравоохранения и культуры находятся в муниципальной собственности, из их числа только здание Ломесудского дома культуры и библиотеки (1974 г. постройки) принадлежит ООО «Россия». Большеучинская коррекционная школа-интернат 8 вида является учреждением межрайонного значения – обслуживает 5 мунициальных районов республики. В 2009 г. начата реконструкция здания детского сада № 2 в с. Большая Уча под социально-реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, который будет иметь межпоселенческое (районное) значение.

Сведения по обеспеченности населения основными видами услуг в сравнении с нормативным уровнем приведены в табл. 4.7.

Таблица 4.7.

Обеспеченность населения мощностью учреждений обслуживания в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений обслуживания | Ед. изме-рения | Емкость всего/на 1000 чел. | Рекомендуемые нормативы | % обеспе-ченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Дошкольные учреждения | мест | 184 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно (234 чел., 199 мест) | 92 |
| Школы | мест | 618 | 100% охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах (627 чел., 599 мест) | 103 |
| Дополнительное образование: школа искусств | мест | 120 | 10% от числа обучающихся в 1-8 классах | 194 |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» |
| Участковая больница | коек | 50/15,1 | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | 112 (180) |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 150/45,5 | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | 250 (230) |
| Учреждения культуры Нормативы: культурно-досуговые учреждения – по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», библиотеки – по СНиП 2.07.01-89*. |
| Клубы, дома культуры | место | 730/221 | 100 мест на тыс. жителей | 221 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 5,2/1,6 | 5,6 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | 29 |
| Спортивные сооружения Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 10/3,0 | 1,95 тыс. кв.м на тыс. чел. | 155 |
| Предприятия торговли Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Магазины | кв.м торговой площади | 1100/333 | 300 кв.м торговой площади на тыс. чел. | 111 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | посадочных мест | 85/26 | 40 мест на тыс. чел. | 64 |
| Прочие объекты Нормативы - по СНиП 2.07.01-89* |
| Кладбища традиционного захоронения, резерв | га | 7,6, в т.ч. резерв – 1,1/0,33 | 0,24 на тыс. чел. | 139 |

Дошкольное и общее образования.

Здания детских садов 1980 и 1982 гг. постройки, здания школ 1984 и 1987 гг. находятся в относительно удовлетворительном техническом состоянии. Требуется капиталный ремонт зданий Ломеслудского детского сада и основной школы, замена оконных и дверных блоков в Большеучинском детском саду и средней школе. Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» предусмотрена только замена оконных и дверных блоков в Ломеслудской основной школе и Ломеслудском детском саду. Большеучинской средней школе требуется замена мягкой кровли на скатную. В 2010 г. данный вопрос решен не был, он включен в программу МО «Большеучинское». Мероприятиями Схемы территориального планирования Можгинского района предусмотрено строительство новой школы в д. Ломеслуд, демонтаж старого здания школы.

В зоне обслуживания Ломеслудского детского сада и основной школы располагаются 3 населенных пункта (Ломеслуд, Камышлы и Красный Яр), остальную территорию обслуживает Большеучинский детский сад. Напряженность в обеспечении местами в детских садах (очеедь 12-17 человек на начало 2011 г.) должна разрешиться уже в августе 2011 г.: уходят в школу 40 человек, а количество детей, достигших 1,5 лет – 27 человек.

Учреждение дополнительного образования Большеучинская школа искусств находится в здании 1978 г. постройки, которому требуются замена системы отопления и текущий ремонт.

Учреждений профессионального образования нет, ближайшие учреждения расположены в г. Можга. Ежедневно на учебу из МО «Большеучинское» в г. Можга выезжают 13 человек.

Здравоохранение

Услуги здравоохранения предоставляются не только участковой больницей и ФАПами, но и Центральной районной больницей и поликлиникой, расположенными в г. Можга.

Здание участковой больнцы введно в 1972 г. и ему необходим капитальный ремонт. По национальному проекту «Здоровье» в 2006-2007 гг. в участковую больницу поступили комплект лабораторного оборудования, аппарат ЭКГ, 2 санитарных автомобилей со стандартной комплектацией - автомобиль скорой помощи «Соболь» и УАЗ. Актуальна проблема некомплекта врачебного персонала. Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» предусмотрена только замена оконных и дверных блоков. Районной Программой социально-экономического развития капитальный ремонт больницы намечен на 2012 г.

Ломеслудский ФАП введен в 1992 г. его состояние удовлетворительное, Большесюгинский ФАП 1960 г. постройки имеет большой физческий износ и до 2030 г. не сохранится.

Социальное обслуживание граздан пожилого возраста и инвалидов осуществляет Муниципальное учреждение "Центр социального обслуживания Можгинского района", численность обслуживающих лиц находится в пределах 15-20 человек.

Культурно-досуговая деятельность

В домах культуры в 2011 г. действуют 18 клубных формирований, в которых заняты 310 человек (различные виды декоративно-прикладного искусства, хор "Радость Надежды", хореографический ансамбль "Топотушки" и т.п.). Востребованы услуги библиотек, количество их читателей приближается к 1,7 тыс., в т.ч. почти 0,4 тыс. детей.

Здание Большеучинского ЦСДКиС 1996 г. постройки, требуется замена кровли и замена системы отопления в помещениях библиотеки. Значительная часть библиотечных фондов - морально устаревшие и изношенные издания, требуется пополнение библиотек литературой и укрепления материально–технической базы учреждений культуры в целом.

Физкультура и спорт

По данным Паспорта МО «Большеучинское» из Базы данных ПМО Удмуртской Республики (официальный сайт Росстата, gks.ru) показаны 5 муниципальных спортивных залов и 2 плоскостных спортивных сооружения. Спортивные залы есть при общеобразовательных школах и в ЦСДК. По данным поселения имеются следующие спортивные объекты:

  - спортивный зал, расположенный в здании Большеучинского ЦСДКиС, площадью 540 кв. м;

  - лыжную базу в с. Большая Уча (ул. Садовая, 4 – помещение 180 кв. м);

  - спортивные площадки в с. Большая Уча (ул. Октябрьская – 6 тыс. кв. м) и д. Ломеслуд (ул. Клубная – 4 тыс. кв. м).

В 2011 г. был намечен ввод хоккейной коробки в с. Большая Уча (ул. Садовая, 2 – 1,8 тыс. кв. м), данное мероприятие реализовано не было, но предусматривается генеральным планом на первую очередь.

Единовременно на всех перечисленных объектах спортшколы могут заниматься 230 человек, в т.ч. в спортзале – 50 человек и на лыжной базе – 30 человек.

Лыжный марафон на призы ООО «Россия» давно стал традиционным массовым спортивным мероприятием районного значения, однако в самом МО «Большеучинское» доля населения, занимающегося физкультурой и спортом ниже желаемого уровня. Районной Программой социально-экономического развития на 2010-2014 годы ставятся задачи укрепления материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом (в т.ч. строительство и реконструкция плоскостных сооружений) и увеличения числа систематически занимающихся в спортивных секциях и группах к 2014 г. до 25 % от численности населения. В настоящее время Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» предусмотрено сооружение освещенного катка в д. Ломеслуд.

Торговля и общественное питание

По данным, полученным от администрации МО «Большеучинское», объекты розничной торговли в 2010 г. представлены 14 действующими и 3 недействующими магазинами. В основном действующие объекты торговли сосредоточены в с. Большая Уча. В д. Ломеслуд имеются магазин «Италмас» и магазин №8 ТД «Учинский», в д. Большая Сюга - магазин №7 ТД «Учинский» и по одному магазину имеют д. Мальчиково и д. Сундо-Уча. Закрыты магазины райпо в дд. Пазял-Зюмья и Большая Сюга, а также один магазин ИП «Мечта» в с. Большая Уча. В перечне Отдела экономики и управления собственностью на начало 2011 г. значится 14 действующих магазинов (большинство в с. Большая Уча, две в д. Ломеслуд, по одному – в дд. Мальчиково, Большая Сюга, Сундо-Уча) с суммарной торговой площадью 1100 кв.м. Общая площадь действующих и закрытых магазинов суммарно превышает 2130 кв. м.

Общедоступные объекты общественного питания есть только в с. Большая Уча. Кафе-столовая ПО «Общепит» (ул.Садовая, 20) - общая площадь 251,6 кв.м, в т.ч. 99, 8 кв.м – площадь зала. По данным Отдела экономики и управления собственностью она имеет 50 посадочных мест, еще 35 посадочных мест имеет кафе «Арсенал» по ул. Советская, 6.

По данным Паспорта МО «Большеучинское» из Базы данных ПМО Удмуртской Республики (официальный сайт Росстата, gks.ru) показаны 3 столовые, находящиеся на балансе учебных заведений в сумме насчитывали 354 места.

Бытовое обслуживание

По данным Паспорта МО «Большеучинское» из Базы данных ПМО Удмуртской Республики (официальный сайт Росстата, gks.ru) имеются 2 парикмахерские с общим числом кресел 2.

ООО «Россия» имеет ведомственную гостиницу на 10 мест в своем административном здании в с. Большая Уча по ул. Садовая,24.

В МО «Большеучинское» имеется проблема с ритуальными услугами: обслуживание по этому направлению не осуществляется. Имеются три кладбища (табл. 4.8). Подъездные дороги от населенных пунктов к кладбищам отсутствуют.

Таблица 4.8.

Состояние действующих кладбищ

| Местоположение | Территория, га | Требуется расширение, га |
| --- | --- | --- |
|  | всего | в т.ч. резерв |  |
| 1 км юго-западнее с. Большая Уча (условно 4-5 тыс. могил) | 5 | 0,2 | 0,5 |
| 0,8 км северо-западнее д. Мальчиково (0,3-0,7 тыс. могил) | 1,6 | 0,6 | - |
| 0,6 км севернее с. Красный Яр (0,5-0,8 тыс. могил) | 1 | 0,3 | - |

Вывод

Уровень обеспеченности жителей услугами объектов образования и здравоохранения, домов культуры, объектами для занятий физической культурой и спортом, площадью торговых залов магазинов в сравнении с нормативами достаточно высокий. Есть необходимость в своевременном капитальном ремонте зданий, улучшении материально-технической базы, увеличении фондов библиотек. Небольшой дефицит мест в открытой сети общественного питания для сельского образа жизни является нормальным явлением и не требует корректировки.

Недостаток ряда учреждений эпизодического обслуживания (крупных спортивных объектов, торговых центров и т.д.) отчасти может компенсироваться за счет близости районного центра.

Обоснование проектных решений

Развитие учреждений обслуживания районного и вышестоящего уровней

Образование

В соответствии с прогнозной численностью населения и возрастной структурой количество мест необходимых в детских садах на расчетный срок превышает существующее количество. В дальнейшем, дефицит мест может возникнуть в с. Большая Уча, в случае возникновения такой потребности целесообразным будет создание дошкольных групп при Большеучинской СОШ.

Требуется капитальный ремонт зданий Ломеслудского детского сада и основной школы, замена оконных и дверных блоков в Большеучинском детском саду и средней школе. Большеучинской средней школе требуется замена мягкой кровли на скатную.

Здравоохранение

В настоящее время для российского здравоохранения характерна перестройка системы т.е., реорганизация дорогостоящего стационарного звена (дифференциация больничной сети по уровням интенсивности лечения и развитие сети стационарозамещающих видов помощи - стационары на дому, дневные стационары и т.д.) и возрастание значения поликлинических учреждений.

Мощности учреждений здравоохранения являются достаточными на расчетный срок, однако необходимо укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения – капитальный ремонт требуется участковой больнице. Ломеслудский ФАП находится в удовлетворительном состоянии. Большесюгинский ФАП 1960 г. постройки имеет большой физический износ и до 2030 г. не сохранится.

Таблица 4.9.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения

| Объекты | Ед. изме-рения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость на прогнозную численность населения – 3,3 тыс.чел. | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Детские дошкольные учреждения | мест | СП 42.13330.2011 | 85% от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответ-ствии с нормативом | 231 | 184 | 47 |
| Общеобразовательные учреждения | мест | СП 42.13330.2011 | 100% охват детей неполным средним образованием и 75% охват детей в старших классах - | В соответ-ствии с нормативом | 476 | 618 | - |
| Учреждения дополнительного образования | чел. | Социальные нормативы и нормы | 12 % от числа обучающихся в 1-8 классах | В соответ-ствии с нормативом | 49 | 120 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| Больницы | коек | по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» | 13,47 на тыс. жителей (2,78 койко-дня на чел. в год или 8,4 коек на тыс. жителей) | В соответ-ствии с нормативом | 44 (28) | 50 | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» | 18,15 на тыс. жителей (9,5 пос. на чел. в год или 19,8 пос. в смену на тыс. жителей) | В соответ-ствии с нормативом | 60 (65) | 135 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, учреждения клубного типа | мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. чел. – по 100 мест на каждую тысячу жителей | В соответ-ствии с нормативом | 330 | 730 | - |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | СП 42.13330.2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2-5 тыс. – по 5-6 тыс. ед. | В соответ-ствии с нормативом | 18,4 | 5,2 | 13,2 |
| Спортивные сооружения (достижение уровня этих нормативов рассчитано до 2015 года, плавательные бассейны в связи с низкой обеспеченностью – до 2050 года) |
| Спортивные залы | м2 площади пола | по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» | 350 | В соответ-ствии с нормативом | 1155 | 1152 | - |
| Плоскостные сооружения | тыс. м2 | Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры | 1,95 | В соответ-ствии с нормативом | 6,44 | 10 |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Предприятия торговли (магазины) | м2 торгов. Площади | СП 42.13330.2011 | 300 | В соответ-ствии с нормативом | 990 | 1100 | - |
| Предприятия общественного питания | мест | СП 42.13330.2011 | 40 | В соответ-ствии с нормативом | 132 | 85 | 47 |
| Прочие |
| Кладбище традиционного захоронения, резерв захоронений | га | СП 42.13330.2011 | 0,24 | В соответ-ствии с нормативом | 0,79 | 0,5 | 0,29 |
| Предприятиябытового обслуживания | Рабочее место | СП 42.13330.2011 | 7 на тыс. чел. | В соответ-ствии с нормативом | 23 | - | 23 |

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Культура и искусство

Развитие системы досуговых учреждений, способствует росту качества жизни населения. В соответствии с существующими нормативами и прогнозными оценками численности населения в сельском поселении потребность в создании новых учреждений данного типа отсутствует, существующее количество мест в домах культуры превышает требуемую на перспективу нормативную вместимость данных учреждений.

Однако, вместе с тем необходима модернизация и ремонт существующих объектов культуры. Здание Большеучинского ЦСДКиС 1996 г. постройки, требуется замена кровли и замена системы отопления в помещениях библиотеки.

Значительная часть библиотечных фондов - морально устаревшие и изношенные издания, требуется пополнение библиотек литературой и укрепления материально–технической базы учреждений культуры в целом.

В соответвии с нормативом книжный фонд библиотек поселения на расчетный срок должен составлять 18,4 тыс. экз., что предполагает пополнение существующих библиотек на 13,2 тыс. томов.

Физкультура и спорт

В соответствии с СНиП 2.07.01-89* физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования рекомендуется объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры, что позволит сократить общую площадь, занимаемую всеми объектами и организовать их более рациональное использование.

Спортивные залы на сегодняшний день есть при Большеучинской и Лломеслудской школах, при вспомогательной коррекционной школе и ЦСДКиС в с. Большая Уча. С учетом площади школьных залов обеспеченность спортивными залами соответствует нормативной величине и строительства новых объектов не требуется. Площадь плоскостных сооружений соответствует нормативу.

В соответствии с районной программой социально-экономического развития на 2010-2014 годы ставятся задачи укрепления материально-технической базы для занятий физкультурой и спортом (в т.ч. строительство и реконструкция плоскостных сооружений) и увеличения числа систематически занимающихся в спортивных секциях и группах. В настоящее время Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» предусмотрено сооружение освещенного катка в д. Ломеслуд и строительство хоккейной площадки в с. Большая Уча на территории бывшей спортивной школы.

Предлагается также оборудовать детские площадки в с. Большая Уча во дворах домов 12, 14 по ул. Садовой, домов 2,3,4 по ул. Азина, а также в д. Ломеслуд по ул. Молодежная и по ул. Верхняя в д. Большая Сюга. Предлагается также организовать детский сквер по ул. Садовой в с. Большая Уча.

Торговля и общественное питание

Количество торговых площадей магазинов соответствует необходимому на расчетный срок значению. Количество мест в учреждениях общественного питания ниже необходимого на расчетный срок значения. В связи с этим проектом предлагается размещение кафе в с. Большая Уча.

Также возможно размещение объектов малого предпринимательства, не связанных с экологически опасными видами деятельности, в зонах жилой застройки. В их числе могут быть объекты общественного питания, бытового обслуживания (парикмахерские, ремонтные мастерские и т.п.).

Кладбища

Резерв захоронений на существующих кладбищах составляет 1,1 га. По нормативу территория требуемая для захоронений на территории поселения на расчетный срок должна составить 0,79 га. Однако, кладбище в с. Большая Уча нуждается в расширении на 0,5 га, поскольку резерв захоронений на данном кладбище составляет всего 0,2 га и на его территории производят захоронения жители соседних поселений.

Жилищный фонд. Новое жилищное строительство

На начало 2011 г. площадь жилищного фонда в МО «Большеучинское» составила 53,142 тыс. кв.м, в т.ч. в с. Большая Уча – 30,816 тыс. кв.м. Из общей площади жилищного фонда основная часть (52,766 тыс. кв.м) представлена частным индивидуальным жилищным фондом.

Таблица 4.10.

Структура жилищного фонда

| Этажность | Всего, по всем видам собственности, тыс. м2 общей площади | В т.ч. муниципальный жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, в т.ч. | 14173 | 241 |
| 1 эт. | 8126,34 | 41 |
| 2 эт. | 3014,91 | 47 |
| 3 эт. | - | - |
| 4 эт. | 3031,75 | 153 |
| Индивидуальные дома с участками | 38969 |  |
| Всего в т.ч. | 53142 | 376 |
| Ветхий фонд | 203 |  |

Ветхий фонд (6 домов) в основном сосредоточен в с. Большая Уча (по ул. Садовая дд. 3 и 5, по ул. Советская д.17 и по ул. Ленина дд. 24 и 30), еще один ветхий дом площадью 29,9 кв. м имеется в д. Большая Сюга (ул. Нижняя, д.14). Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» предусмотрен ремонт муниципального жилья 5 многоквартирных домов в с. Большая Уча (по закону 185-РФ).

В индивидуальной застройке населенных пунктов исторически сложился средний размер приусадебного участка 0,35 га. Средний размер дома составляет 50 кв.м общей площади и 37,5 кв.м жилой площади.

Решением районного Совета депутатов от 27 февраля 2003 г. максимальные размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, установлены в размере 0,25 га, минимальные размеры – 0,1 га. Аналогичным решением от 27 июня 2007 г. внесено дополнение о максимальном размере земельных участков для ведения садоводства, огородничества, животноводства и дачного строительства – 0,06 га.

В 2010 г. в МО «Большеучинское» имелись 76 многоквартирных домов, в их числе 66 домов блокированных и 10 обычных. Информация по многоквартирному жилищному фонду (без блокированной застройки) дана в табл. 4.11.

Таблица 4.11.

Список многоквартирных домов (без учета домов блокированной застройки) по состоянию 01.04.2010 года

| Населенный пункт | Наименование улиц | № дома | Кол-во квартир | Площадь дома, кв.м | Способ управления, управляющая компания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 11 | 25 | 815,20 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 16 | 12 | 556,52 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 18 | 12 | 552,52 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 36 | 17 | 388,40 | ООО «Россия» |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 46 | 8 | 397,70 | Непоср усправл. |
| с. Большая Уча | ул. Садовая | 48 | 8 | 376,37 | Непоср усправл. |
| с. Большая Уча | ул. Азина | 2 | 16 | 784,88 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Азина | 4 | 16 | 695,71 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Азина | 6 | 16 | 735,96 | ООО «Наш дом» |
| с. Большая Уча | ул. Новая | 11 | 14 | 564,00 | ООО «Россия» |
| ИТОГО |  |  | 144 | 5867,26 |  |

Административный центр с. Большая Уча является наиболее благоустроенным населенным пунктом муниципального образования. Имеются электро-, газо- и теплоснабжение, водопровод и канализация, высокоскоростной доступ в Интернет. В Схеме территориального планирования Можгинского района предложено расширение границ этого населенного пункта в целях размещения производственных объектов и новой жилой застройки.

Новое жилищное строительство в последние годы осуществлялось в с. Большая Уча и д. Ломеслуд и было представлено индивидуальными домами с участками. Всего за 5 лет было введено 2199 кв.м жилищного фонда:

| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 582 | 279 | 336 | 530 | 472 | 2199 |

В 2010 г. в стадии строительства на территории МО «Большеучинское» находились 20 хозяйств, наблюдалось снижение объемов ввода жилищного фонда. Очередь на жилье осталась на уровне 2009 г. Программой социально-экономического развития МО «Большеучинское» в 2011 г. предусмотрено индивидуальное строительство 23 хозяйств (600 кв. м).

Вывод

Большая часть жилищного фонда представляет собой индивидуальную застройку. Многоквартирные жилые дома (без блокированной застройки) имеются только в с. Большая Уча. Новое жилищное строительство в последние годы обеспечивается также за счет индивидуального строительства. В среднем на 1 жителя приходится 16,1 кв.м жилой площади, что в сравнении со среднероссийским уровнем является невысоким показателем.

Новое жилищное строительство

Расчет объемов жилищного строительства осуществлен на проектное население 3,3 тыс. человек в 2030 г. Уровень перспективной обеспеченности был взят на уровне 21 м2 общей площади жилищного фонда на 1 жителя на расчетный срок и 18 м2 на 1 жителя – на первую очередь. Для достижения указанного показателя обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда объем нового жилищного строительства должен составить порядка 10 тыс. кв. м. Ежегодные объемы строительства составят на первую очередь порядка 600 м2, на расчетный срок – 0,8 м2, что предполагает почти двукратное увеличение ежегодных объемов строительства на расчетный срок по сравнению с существующим уровнем.

Таблица 4.12

Расчет объемов жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Первая очередь | На расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 18 | 21 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 59,4 | 69,3 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 53,1 | 53,1 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 0,2 | 0,4 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 53,0 | 52,7 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего | тыс. м2 общей площ. в среднем в год кв. м на одного жителя | 6,4 0,6 0,2 | 16,6 0,8 0,3 |

С учетом убыли жилищного фонда и нового строительства в существующей застройке (0,4 тыс. м2 на расчетный срок, 0,2 тыс. м2–на первую очередь) объем жилищного строительствам на новых территориях составит 16,2 тыс. м2, на первую очередь – 6,2. При плотности 260 м2/га (дом 80 кв. м – участок 25 соток) р.с. – 63 га, первая очередь – 24 га.

Жилищное строительство на территории поселения запланировано в центре поселения – с. Большая Уча, а также в дд. Большая Сюга, Ломеслуд, Сундо Уча. Основной тип застройки - индивидуальные дома с приусадебными участками.

Таблица 4.13.

Новое жилищное строительство на расчетный срок

| Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- |
| расчетный срок |
| с. Большая Уча | 27 | 6,9 |
| д. Большая Сюга | 15 | 3,9 |
| д. Ломеслуд | 18 | 4,6 |
| д. Сундо Уча | 3 | 0,8 |
| Итого | 63 | 16,2 |
| первая очередь |
| с. Большая Уча | 24 | 6,2 |

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Административный центр – с. Большая Уча, расположен в 27 км от районного центра г. Можга, в 112 км от областного центра г. Ижевск.

Современное транспортное обслуживание Большеучинского сельского поселения осуществляется только автомобильным транспортом. Ближайшая железнодорожная станция располагается в районном центре.

Сложившаяся сеть автомобильных коммуникаций представлена дорогами регионального и местного значения.

Автомобильные дороги регионального значения:

Можга - Вавож (протяженность по поселению - 8,2 км, суточная интенсивность движения – 680 автомобилей);

Николо-Сюга - Дубровка, (3,9 км, 395 авт./сут.);

(Можга-Вавож) - Николо-Сюга, (6,8 км, 395 авт./сут.);

Все автодороги регионального значения IV – технической категории и имеют твердое покрытие.

Автомобильные дороги местного значения:

IV категории (с твердым покрытием):

(Можга - Вавож) - Большая Уча, (3,9 км, 395 авт./сут.);

(Можга - Вавож) – Ломеслуд, (4,8 км, 250 авт./сут.);

V категории (с твердым покрытием):

Большая Уча – Сундо Уча (4.5 км);

Большая Уча – Мальчиково (8,0 км);

Большая Уча – Пазял–Зюмья (2,6 км);

Большая Уча – Большая Сюга (4,7 км);

Николо Сюга – Большая Сюга (4,3 км);

Большая Сюга – Мальчиково (7,1 км);

V категории (с грунтовым покрытием):

подъезд к Нижний Шидлуд (0,3 км);

подъезд к Камышлы (0,7 км);

Красный Яр – Ломеслуд (3,6 км);

подъезд к Полянское (2,9 км);

Помимо перечисленных автомобильных дорог на территории поселения имеются межпоселковые лесные и полевые дороги, не обеспечивающие устойчивое транспортное сообщение. Большинство этих дорог не обслуживаются и находятся в аварийном состоянии.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 66 км, из них 59 км или 89 % – с твердым покрытием, плотность которых равна 236 км/1000 км2.

Мостовые сооружения в поселении представлены 11 мостами, находящимися в удовлетворительном состоянии. Основные из них располагаются на региональной трассе «Можга – Вавож» в местах пересечения с реками Кельвайка и Сунда, на дорогах местного значения «(Можга - Вавож) – Ломеслуд» на пересечении с рекой Кельвайка, «Большая Уча – Сундо Уча» с рекой Сунда, Большая Уча – Николо-Сюга с рекой Сюга, Большая Уча – Мальчиково с реками Ильдаска и Сундинка. Остальные располагаются на улично-дорожной сети населенных пунктов, в частности два моста в д. Большая Уча при пересечении улиц с рекой Кельвайка и по одному на пересечении с рекой Пазялка в деревнях Пазял-Зюмья и Полянское.

На территории Большеучинского сельского поселения действуют автобусные маршруты по направлению г. Можга – с. Большая Уча с заездами в с. Ломеслуд, число рейсов в сутки – 11. Перевозки общественным транспортом обеспечивают ОАО «Такси 058» и МФ УАТ. Протяженность линий общественного транспорта по поселению составляет 15 км.

Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями – 200 ед./тыс. жит., общее количество легковых автомобилей – около 650 ед.

На ответвлении на Большую Учу с автодороги Можга – Вавож располагается автозаправочная станция (АЗС). Еще одна АЗС и единственная в поселении станция технического обслуживания находятся в с. Большая Уча.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит на придомовых участках и в гаражах боксового типа, организованных в с. Большая Уча, д. Большая Сюга и д. Мальчиково.

Крупные автотранспортные предприятия отсутствуют.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов поселения

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представлена поселковыми дорогами, являющимися частью внешних автодорог или выводящими на них, а также улицами в жилой застройке и проездами.

Суммарная протяженность улиц, дорог и проездов населенных пунктов поселения составляет 48 км, а села Большая Уча – 23 км, у которого основой улицей является – ул. Садовая.

Улицы и дороги подлежат капитальному ремонту и устройству твердого покрытия, наличие грунтового покрытия делает их труднопроезжаемыми, особенно в осенне-весенний период.

Выводы

- Перевозки на территории поселения осуществляются только автомобильным транспортом. Внешние связи поселения осуществляются посредством а/д регионального значения «Можга – Вавож». Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием достаточно велика и составляет 236 км/1000 км²;

- Основные улицы населенных пунктов образованы внешними автодорогами и имеют твердое покрытие. Состояние второстепенных улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, требуется устройство на них твердого покрытия;

- Транспортно-географическое положение поселения относительно г. Можга является удовлетворительным. Село Большая Уча ежедневно обслуживается общественным транспортом и располагается в пределах транспортной доступности, не превышающей одного часа (включая затраты времени на подходы к остановкам и ожидание транспорта).

Проектные предложения

Проектные решения по сельскому поселению в части развития транспортной инфраструктуры учитывают мероприятия, предложенные в проектах «Схема территориального планирования Можгинского муниципального района» и «Схема территориального планирования Удмуртской Республики». Кроме этого, принята во внимание муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» (2009 - 2013 годы)». Согласно этим документам в проект включено:

Строительство автодороги регионального значения «Ломеслуд – Чужьем» (III технической категории, протяженность по поселению 2,9 км) для усиления транспортных связей между соседними поселениями СТП Можгинского района.

Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Можга – Вавож» (III категории, 8,2 км) с целью формирования единой опорной сети основных региональных автодорог Удмуртской Республики для перераспределения автотранспортных потоков между периферийными районами и обеспечения пропуска транспортных потоков в обход наиболее загруженных участков сети проектом СТП Удмуртской Республики.

Реконструкция дороги местного значения «(Можга - Вавож) - Большая Уча» по параметрам III категории (3,9 км).

Плановая реконструкция мостов в зависимости от категорий автомобильных дорог. В первую очередь рекомендуется произвести реконструкцию на пересечениях основных автодорог:

а/д «Можга – Вавож» с реками Кельвайка и Сунда;

а/д «(Можга - Вавож) – Ломеслуд» с рекой Кельвайка.

Капитальный ремонт и благоустройство остановочных пунктов в населенных пунктах.

Реконструкция автодорог местного значения включенных в муниципальную целевую программу:

Большая Уча – Мальчиково (13 км);

Большая Уча – Большая Сюга (6,0 км);

Красный Яр – Ломеслуд (4,0 км);

Большая Уча – Сундо Уча (5,0 км).

Устройство твердого покрытия на автодороге, подводящей к деревне Камышлы, для обеспечения круглогодичной транспортной доступности, протяженностью 0,7 км.

Повышение уровня благоустройства основных поселковых улиц (строительство тротуаров, озеленение, освещение).

Увеличение числа рейсов автобусов в сутки и планировки нового районного маршрута, охватывающего основные населенные пункты по направлению Можга – Николо-Сюга – Большая Сюга – Большая Уча – Ломеслуд – Чужьем (Пазяльское поселение) – Пазял (Пазяльское поселение) – Можга с целью повышения обслуживания населения общественным транспортом.

На расчетный срок, при реализации всех проектных предложений, протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием составит 69 км, т. е. увеличится на 17%; их плотность – 276 км/1000 км². Протяженность линий общественного транспорта составит 36 км.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автодорог местного значения:

Большая Уча – Большая Сюга;

Пазял-Зюмья - Большая Уча – Сундо Уча.

Большая Уча – Мальчиково;

Красный Яр – Ломеслуд.

- Строительство автодороги регионального значения «Ломеслуд – Чужьем».

- Устройство твердого покрытия на автодороге, подводящей к деревне Камышлы.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение потребителей Большеучинского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Удмуртэнерго». На территории поселения расположена ПС 35\10кВ «Б. Уча». Также по территории поселения проходят ВЛ 35кВ - ПС «Б. Уча» – ПС «Пазял», «Б. Уча» - ПС «Макарово», ПС «Гыбдан» - ПС «Можга» и ответвление от неё на ПС «Б. Уча».

Распределение электроэнергии по потребителям поселения осуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть подстанций напряжением 10\0,4кВ.

В границах поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 35\10кВ «Б. Уча» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 35кВ и10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 35\10кВ «Б. Уча» открытого типа имеет два трансформатора, основных источников шума, мощностью по 2,5МВА расстояние от них до жилой застройки составляет 60м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 35кВ – 15м, 10кВ – 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Выводы

Для полного и надежного электроснабжения потребителей поселения необходима в перспективе поэтапная реконструкция ВЛ и подстанций, внедрение энергосберегающих технологий.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей поселения определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах. Удельная электрическая нагрузка принята 0,4 кВт\чел.

Таблица 4.14.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства поселения

| №№ пп | Наименование населенно пункта | Население, чел. | Нагрузка, кВт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. | 2020 г. | 2030 г. |
| 1 | с. Большая Уча | 294 | 330 | 120 | 132 |
| 2 | д. Большая Сюга | - | 184 | - | 74 |
| 3 | д. Сундо Уча | - | 37 | - | 15 |
| 4 | д. Ломеслуд | - | 220 | - | 88 |
|  | Всего: | 294 | 771 | 120 | 309 |

При численности населения всего поселения на 1 очередь и расчётный срок 3300 человек, нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения составят на 1 очередь и расчётный срок по 1,35 МВт.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями поселения составит: 1 очередь – 4,7 МВт. час. в год, расчётный срок – 5,4 МВт. час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Большеучинского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от Удмуртской энергосистемы.

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства в поселении потребуется строительство трансформаторных подстанций 10\0,4кВ и прокладка сетей 10-0,4кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 35\10кВ, 10\0,4кВ и сетей 10-0.4кВ.

Газоснабжение

Существующее положение

В настоящее время природный газ высокого давления подан в населенные пункты Большая Уча, Большая Сюга, Сундо-Уча, Камышлы, Красный Яр, Ломесмуд и Мальчиково.

Можгинский район, обслуживает Межрайгаз ОАО «Можгагаз».

Газификации «Большеучинского поселения» Можгинского района осуществляется в соответствии с Республиканской целевой программой «Газификация Удмуртской Республики на 2010- 2015гг».

Уровень газификации населенных пунктов поселения составляет -60% (8 н.п.), газифицировано квартир и индивидуальных жилых домов -85%.

Основным потребителем газа является население, проживающие в сельских населенных пунктах, использующие природный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также в качестве энергоносителя для тепловых источников.

Проектные предложения

Дальнейшая газификация населенных пунктов на базе использования природного газа реализуется в соответствии с программой газификации Удмуртской Республики на 2010 — 2014 годы».

Направления расхода газа:

- пищеприготовление и бытовые нужды населения;

- энергоноситель для тепловых источников (котельных и автономных индивидуальных теплогенераторов – АИТ).

Прогнозируемые суммарные расходы газа для нужд жилищно-коммунального строительства населённых пунктов муниципального образования представлены в таблице.

Таблица 4.15.

| № | Потребитель | Ед. измер. | 1очередь. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | население | млн.м3/год | 0,7 | 0,7 |
| 2 | теплоисточники | млн.м3/год | 3,1 | 4,3 |
|  | Всего | млн.м3/год | 3,8 | 5,0 |

Надёжное функционирования системы газоснабжения населенных пунктов муниципального образования «Большеучинское» обеспечивается поэтапным проведением следующих мероприятий:

Мероприятия на расчётный срок

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам;

- кольцевание газопроводов;

- использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь

- развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства;

- перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение капитальной застройки населенных пунктов Большеучинского муниципального образования осуществляется от локальных отопительных котельных (при объектах социального назначения – ДДУ, школы, больницы и др.), от автономных индивидуальных источников теплоты (АИТ) и печное.

Топливом для тепловых источников населенных пунктов - Большая Уча, Пазял-Зюмья, Б. Сюга, Сундо-Уча, Камышлы, Красный Яр, Ломесмуд и Мальчиково служит природный газ.

Жилой сектор усадебного типа остальных н.п. обеспечивается теплом от индивидуальных источников тепла, топливом для которых служат природный газ, уголь, дрова и жидкое топливо.

Основными проблемами теплоснабжения являются значительный физический и моральный износ тепловых источников и абонентских установок, массовое старение оборудования источников, значительная часть которого отработала расчетные сроки и требует замены.

Проектные предложения

Принцип теплообеспечения населённых пунктов сохраняется: предусматривается децентрализованное теплоснабжение: от автономных источников теплоты (АИТ) для индивидуального строительства и локальных котельных для объектов социального назначения.

Прогнозируемые потребности тепла для нужд жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов поселения по очередности строительства представлены в таблице.

Таблица 4.16.

| № | Потребитель | Население тыс.человек всего/ новое стр-во | Расход тепла МВт всего/ новое стр-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Расчетный срок |
|  | село Большая Уча | 1,995/0,33 | 6,3/1,1 |
|  | село Большая Сюга | 0,189/0,183 | 0,7/0,6 |
|  | деревня Сундо Уча | 0,128/0,037 | 0,4/0,1 |
|  | деревня Ломеслуд | 0,358/0,22 | 1,1/0,7 |
|  | Всего | 3,30/0,77 | 8,5/2,5 |
|  | Всего Гкал/час |  | 7,3/2,2 |
| I I | Первая очередь |
|  | село Большая Уча | 2,07/0,24 | 6,3/0,9 |
|  | Гкал/час |  | 5,4/0,8 |

Развитие теплоснабжения населенных пунктов поселения предусматривает реализацию ряда мероприятий по обеспечению надежной и бесперебойной работы источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Мероприятия на расчётный срок

- строительство новых газовых локальных котельных с современным котлооборудованием;

- применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе;

Мероприятия на первую очередь

- в соответствии с планом мероприятий по развитию МО «Можгинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы необходимо:

  - привести в соответствие с нормативными требованиями существующие котельные в селе Большая Уча, деревнях Ломесмуд, Сюга (реконструкция, замена, диагностика газового оборудования, оснащение системами контроля и др.);

  - произвести замену трассы тепловых сетей и капитальный ремонт изоляции на теплотрассах в селе Большая Уча;

  - устройство новой транспортабельной котельной установки (ТКУ) в селе Б.Уча для объектов соцкультбыта;

- заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Водоснабжение

Существующее положение

Источниками водоснабжения населенных пунктов поселения являются подземные воды.

Централизованные системы водоснабжения имеются во всех населенных пунктах поселения кроме деревни Полянск (источник водоснабжения – колодец) и выселка Ильдас-Уча (родник).

Водозаборными сооружениями населенных пунктов с централизованным водоснабжением являются артезианские скважины.

Существующие водопроводные сети имеют значительный износ, в среднем, 75%. Также изношено оборудование артезианских скважин.

Проектные предложения

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Индивидуальные жилые дома в с.Большая Уча оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут/чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10% от расхода воды на нужды населения.

Таблица 4.17.

Расходы воды питьевого качества поселения Большеучинское

Расчетный срок

| №№ № | Наименование районов | Население тыс. чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Большеучинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка (без с.Большая Уча) | 1,2 | 50 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,2 | 50 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Итого |  |  | 0,13 | 0,14 |
|  | с. Большая Уча |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка | 2,1 | 160 | 0,34 | 0,40 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Поливочные нужды | 2,1 | 50 | 0,11 | 0,11 |
| 8 | Итого |  |  | 0,48 | 0,55 |
| 9 | Всего | 3,3 |  | 0,62 | 0,69 |

Таблица 4.18.

Расходы воды питьевого качества поселения Большеучинское

Первая очередь

| №№ № | Наименование районов | Население тыс. чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водопот- ребления | Расходы воды, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Большеучинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с.Большая Уча) | 1,23 | 50 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,23 | 50 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Итого |  |  | 0,13 | 0,14 |
|  | с. Большая Уча |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная застройка | 2,07 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| 6 | Неучтенные расходы 10% |  |  | 0,03 | 0,04 |
| 7 | Поливочные нужды | 2,07 | 50 | 0,10 | 0,10 |
| 8 | Итого |  |  | 0,46 | 0,54 |
| 9 | Всего | 3,3 |  | 0,59 | 0,68 |

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения будут использоваться подземные воды. Извлечение воды - артезианскими скважинами и шахтными колодцами.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

В с. Большая Уча необходимо бурение артезианской скважины, прокладка новых и замена изношенных водопроводных сетей.

В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения, с реконструкцией сетей водопровода.

Колодцы общественного пользования для систем местного водоснабжения должны быть размещены на незагрязненных площадках, которые не имеют очагов возможного загрязнения водоисточника.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов и

пожарных водоемов.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Необходима разработка проектов зон санитарной охраны (ЗСО) с последующим оформлением санитарно-эпидемиологических заключений на подземные источники водоснабжения.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей для районов нового строительства;

- предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений;

Мероприятия на первую очередь:

- в с. Большая Уча пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети, заменить изношенные сети;

- провести замену изношенных водопроводных сетей и капитальный ремонт артезианских скважин в населенных пунктах поселения;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения;

- обеспечить надежность электроснабжения водозаборов;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система канализации существует в с. Большая Уча. В остальных населенных пунктах поселения канализационные стоки собираются в выгреба.

Обоснование проектных предложений

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5%.

Таблица 4.19.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков поселения Большеучинское

Расчетный срок

| №№ № | Наименование районов | Население тыс. чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Большеучинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с.Большая Уча) | 1,2 | 25 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
|  | с. Большая Уча |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,1 | 160 | 0,34 | 0,40 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Итого |  |  | 0,36 | 0,42 |
| 7 | Всего | 3,3 |  | 0,39 | 0,46 |

Таблица 4.20.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков поселения Большеучинское

Первая очередь

| №№ № | Наименование районов | Население тыс. чел. индивидуаль- ная застройка | Норма водоотве- дения | Расходы стоков, тыс. м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточ ные | макси- мально- суточн. К=1,2 |
|  | Большеучинское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная застройка(без с. Большая Уча) | 1,23 | 25 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
|  | с. Большая Уча |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальная застройка | 2,07 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| 5 | Неучтенные расходы 5% |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 6 | Итого |  |  | 0,35 | 0,42 |
| 7 | Всего | 3,3 |  | 0,38 | 0,46 |

Для с. Большая Уча предусматривается развитие централизованной системы канализации. Канализационные стоки самотечно-напорной системой канализации направляются на очистные сооружения (КОС). Для новых районов жилой застройки предусматривается строительство канализационных сетей. Необходимо заменить напорные трубопроводы от КНС до КОС.

В остальных населенных пунктах поселения сохраняется существующая система канализации.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство сетей канализации в с. Большая Уча;

- провести реконструкцию КОС в с. Большая Уча;

- осуществить замену напорных сетей от КНС до КОС в с. Большая Уча;

- провести реконструкцию существующих канализационных сетей в с. Большая Уча;

- применять современные технологии очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях.

Связь

Существующее положение

В настоящее время население, органы управления и предприятия Большеучинского сельского поселения обеспечиваются услугами связи и информатизации. Основной оператор телефонной связи общего пользования – Удмуртский филиал ОАО «ВолгаТелеком».

Телефонная связь обеспечивается через АТС.

ОАО «Волгателеком» предоставляет услуги доступа в Интернет по технологиям ADSL и Dial-up.

В МО имеется возможность пользования услугами сотовой связи осуществляющих услуги доступа по беспроводному Интернету.

На территории района ведется радиовещание по эфиру в УКВ диапазоне и осуществляется прием программ телевидения.

На территории имеется возможность приёма спутниковых платных и бесплатных телеканалов.

Обоснование проектных предложений

Генеральным планом на расчётный срок (2030г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций МО.

Развитие телефонной сети МО намечается из условия 100% обеспечения телефонной связью квартирного сектора и объектов соцкультбыта.

При численности населения 3,3 тысяч жителей на конец расчётного срока и первую очередь телефонная сеть должна будет насчитывать примерно 1000 абонентов.

Развитие телефонной сети поселка предусматривается наращиванием номерной ёмкости телефонной сети на базе современного цифрового оборудования.

Будут продолжаться развиваться информационные телекоммуникационные сети передачи данных и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории МО с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Телевидение

Необходимо проведение мероприятий в связи с переходом в России на цифровое вещание к 2015г..

Для возможности приема большего числа программ целесообразно развитие кабельного телевидения с использованием спутниковых антенн.

Основные мероприятия по развитию комплекса связи следующие:

на расчётный срок

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению;

на первую очередь

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

5. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

В Генеральном плане Большеучинского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Удмуртской Республики, Схемой территориального планирования Можгинского муниципального района, Лесохозяйственным регламентом Можгинского лесничества Удмуртской Республики, иными региональными и муниципальным программами развития.

Органы местного самоуправления Большеучинского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления указанных мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Удмуртской Республики к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры территории муниципального образования

Мероприятия на расчетный срок

- соблюдение функционального зонирования территории населенных пунктов;

- размещение объектов обслуживания населения, в т.ч. объектов, предназначенных для занятий спортом;

- выборочная реконструкция при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- реконструкция, ремонт и модернизация жилищного фонда и общественных зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

- новое индивидуальное жилищное строительство в южной части с. Большая Уча, в восточной части д. Ломеслуд, в северо-западной части д. Сундо-Уча, в западной части д. Большая Сюга.

- организация общественно-деловых зон в с. Большая Уча, в д. Большая Сюга, д. Мальчиково.

Мероприятия на первую очередь

- соблюдение функционального зонирования территории населенного пункта;

- выборочная реконструкция фонда при условии соблюдения нормативных показателей по плотности застройки и обеспечения объектами благоустройства;

- комплексное благоустройство территории населенных пунктов, включая ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;

- ремонт и реконструкция зданий, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии;

- новое индивидуальное жилищное строительство в южной части с. Большая Уча;

- организация общественно-деловой зоны в с. Большая Уча.

## 5.2. Мероприятия по новому жилищному строительству и реконструкции жилищного фонда

Мероприятия на расчетный срок

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 16,6 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,8 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 16,1 кв. м до 21 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 63 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в с. Большая Уча, а также в дд. Большая Сюга, Ломеслуд, Сундо Уча.

Мероприятия на первую очередь

- В течение расчетного срока объем нового жилищного строительства составит 6,2 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,5 тыс. кв. м), что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с 16,1 кв. м до 18 кв. м общей площади на человека.

- Все новое строительство будет представлено индивидуальные жилые дома с участками. Для размещения нового жилищного строительства потребуется 24 га.

- Генеральным планом предусмотрено новое строительство в с. Большая Уча.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

- Достижение принятых в проекте нормативных значений обеспеченности населения услугами социального и культурно-бытового обслуживания, в т.ч. создание условий для развития объектов культуры, спорта, общественного питания, бытового обслуживания.

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания.

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Таблица 5.1.

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Хоккейная коробка | 1,8 тыс. кв.м. | с. Большая Уча |
| 2 | Освещенный каток | 1 объект | д. Ломеслуд |
| Торговля и общественное питание |
| 2 | Предприятия общественного питания | 47 мест | с. Большая Уча |
| Прочие |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | 23 рабочих места | с. Большая Уча |
| 2 | Расширение кладбища | 0,5 га | 1 км юго-западнее с. Большая Уча |

- Оборудование детских площадок в с. Большая Уча во дворах домов 12, 14 по ул. Садовой, домов 2,3,4 по ул. Азина, в д. Ломеслуд по ул. Молодежная и по ул. Верхняя в д. Большая Сюга. Организация детского сквера по ул. Садовой в с. Большая Уча.

Мероприятия на первую очередь

- Своевременный капитальный и текущий ремонт зданий учреждений обслуживания, в частности ремонт зданий участковой больницы, Большеучинского ЦСДКиС, Ломеслудского детского сада и Ломеслудской основной школы.

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых Генеральным планом к размещению на расчетный срок:

Таблица 5.2.

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные сооружения |
| 1 | Хоккейная коробка | 1,8 тыс. кв.м. | с. Большая Уча |
| 2 | Освещенный каток | 1 объект | д. Ломеслуд |
| Торговля и общественное питание |
| 2 | Предприятия общественного питания | 47 мест | с. Большая Уча |
| Прочие |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | 12 мест | с. Большая Уча |
| 2 | Расширение кладбища | 0,5 га | 1 км юго-западнее с. Большая Уча |

- Оборудование детских площадок в с. Большая Уча во дворах домов 12, 14 по ул. Садовой, домов 2,3,4 по ул. Азина, в д. Ломеслуд по ул. Молодежная и по ул. Верхняя в д. Большая Сюга. Организация детского сквера по ул. Садовой в с. Большая Уча.

Объекты агропромышленного комплекса

Мероприятия на первую очередь

- В соответствии с Программой социально-экономического развития Можгинского района на 2010-2014гг. на территории Большеучинского поселения запланировано реализация инвестиционного проекта по строительству картофелехранилища.

- В соответствии со Схемой территориального планирования Можгинского района:

- в с. Большая Уча выделена агропромышленная инвестиционная площадка районного значения, содержащаяся в базе инвестиционных площадок Удмуртской Республики на которой предполагается реконструкция телятника под коровник с беспривязным содержанием коров.

- в районе с. Большая Уча выделены участки для размещения объектов по первичной переработке сельскохозяйственной продукции, складирования удобрений.

Объекты рекреационного комплекса

Мероприятия на расчётный срок

- Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения:

- пляж в д. Большая Сюга;

- пляж в д. Мальчиково;

- пляж в д. Полянское;

- Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- строительство базы отдыха на пруду в д. Мальчиково;

- строительство базы отдыха или базы рыбаков и охотников на пруду в д. Большая Сюга.

- строительство баз рыбаков и охотников в районе урочищ Новое Мальчиково и Старые Какси.

Мероприятия на первую очередь

  - Благоустройство и развитие зон отдыха местного населения:

  - пляж в д. Большая Сюга;

  - пляж в д. Мальчиково;

  - пляж в д. Полянское;

  - Размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

  - строительство базы отдыха на пруду в д. Мальчиково;

  - строительство баз рыбаков и охотников в районе урочищ Новое Мальчиково и Старые Какси.

Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия на расчетный срок:

- Строительство автодороги регионального значения «Ломеслуд – Чужьем» III категории (2,9 км).

- Реконструкция автодорог местного значения включенных в муниципальную целевую программу «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог расположенных на территории муниципального образования «Можгинский район» (2009 - 2013 годы)»:

- Большая Уча – Мальчиково (8,0 км по картографическим данным,13 км по перечню программы);

- Большая Уча – Большая Сюга (4,7 км, 6,0 км);

- Красный Яр – Ломеслуд (3,6 км, 4,0 км);

- Большая Уча – Сундо Уча (4.5 км, 5,0 км).

- Необходимо устройство твердого покрытия на подъездах к деревне Камышлы.

Мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция автомобильной дороги регионального значения «Можга – Вавож» по параметрам III технической категории, протяженность по поселению 8,2 км.

- Реконструкция дороги местного значения «(Можга - Вавож) - Большая Уча» по параметрам III категории (3,9 км).

- Плановая реконструкция мостов в зависимости от категорий автомобильных дорог.

- Капитальный ремонт и благоустройство остановочных пунктов в населенных пунктах.

- Увеличение числа рейсов автобусов в сутки и планировки нового районного маршрута.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей поселения на перспективу потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство по одной ТП 10\0.4кВ в д. Большая Сюга, и д. Ломеслуд.

- строительство линии 10кВ – 1км.

- модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Мероприятия на первую очередь:

- строительство ТП 10\0,4кВ в селе Большая Уча – 1шт.

- строительство линии 10кВ – 0,5км.

- модернизация существующих ТП 10\0,4кВ с внедрением энергосберегающих технологий и сетей 10кВ (в соответствии с планами эксплуатирующей организации).

Теплоснабжение

Для надёжности и стабильности работы систем теплоснабжения необходимо проведение комплекса мероприятий по модернизации и техническому перевооружению, а также строительству новых элементов в структуре теплового хозяйства.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство новых газовых локальных котельных с современным котлооборудованием;

- применение эффективной теплоизоляции при строительстве и реконструкции тепловых сетей (пенополуретан - ППУ по технологии «труба в трубе»);

- использование при новом строительстве в качестве источников децентрализованного теплоснабжения (АИТ) для индивидуальной застройки индустриальных 2-х функциональных газовых аппаратов, обеспечивающих нужды отопления и горячего водоснабжения, работающих на газе.

Мероприятия на первую очередь:

- в соответствии с планом мероприятий по развитию МО «Можгинский район» в области жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2014 годы необходимо:

  - привести в соответствие с нормативными требованиями существующие котельные в селе Большая Уча, деревне Ломесмуд (реконструкция, замена, диагностика газового оборудования, оснащение системами контроля и др.);

  - произвести замену трассы тепловых сетей и капитальный ремонт изоляции на теплотрассах в селе Большая Уча.

  - устройство новой транспортабельной котельной установки (ТКУ) в селе Б. Уча для объектов соцкультбыта;

- заменить существующие источники децентрализованного теплоснабжения стандартными, заводского изготовления с переводом их на газовое топливо.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам;

- кольцевание газопроводов;

- использование для новых районов децентрализованного теплоснабжения природного газа в качестве единого энергоносителя для АИТ.

Мероприятия на первую очередь:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства - устройство ГРП, ШРП прокладка уличных газопроводов для нового индивидуального строительства;

- перевод существующих автономных источников теплоты – АИТ, работающих на сжиженном газе на использование природного газа.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство водопроводных сетей;

- предусмотреть реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений.

Мероприятия на первую очередь:

- в с. Большая Уча пробурить артезианскую скважину, построить новые водопроводные сети, заменить изношенные сети;

- провести замену изношенных водопроводных сетей и капитальный ремонт артезианских скважин в населенных пунктах поселения;

- разработать проекты и обустроить зоны санитарной охраны 1-го, 2-го и 3-го поясов водозаборов и водопроводных сооружений поселения;

- ликвидация утечек, ремонт и применение более совершенной арматуры, установка квартирных и общедомовых приборов учета воды.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок:

- осуществить проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства

Мероприятия на первую очередь:

- осуществить строительство сетей канализации в с. Большая Уча;

- провести реконструкцию КОС в с. Большая Уча;

- осуществить замену напорных сетей от КНС до КОС в с. Большая Уча;

- провести реконструкцию существующих канализационных сетей в с. Большая Уча.

Связь

Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение новейших технологий связи и телекоммуникаций;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению.

Мероприятия на первую очередь:

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- расширение емкости АТС с заменой на цифровое оборудование;

- подготовка к переходу на цифровое вещание и развитие кабельного телевидения;

- развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены:

- территория памятника,

- охранные зоны объектов культурного наследия, в том числе объединенная охранная зона,

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (3-х типов),

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Мероприятия по развитию исследований

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Резервирование территорий объектов культурного наследия по границам земельных участков, на которых в настоящее время располагаются данные объекты.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке проектов зон охраны объектов культурного наследия с установлением необходимых режимов содержания зон охраны и регламентов регулирования градостроительной деятельности.

Мероприятия по использованию объектов историко-культурного наследия

Разработка комплексной схемы сохранения историко-культурного наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с программой социально-экономического развития муниципального образования.

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон предприятий, сооружении и иных объектов (действующие и проектируемые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, кладбища) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция, СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция.

- Модернизация технологического процесса производств, установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок котельных и промышленных предприятиях.

- Организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Разработка и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения; организация ограждений по периметру ЗСО 1-го пояса.

- Установка локальных очистных сооружений сельхозпредприятий.

- Разработка схемы генеральной очистки сельского поселения и развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах.

- Проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на северо-западе с. Красный Яр до нормируемых объектов; для изменения размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы;

- Благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов в соответствии со СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», организация в местах скопления людей и центрах населенных пунктов мест отдыха населения, озелененные вдоль дорог, благоустройство территории при зданиях.

- Развитие системы мониторинга окружающей природной среды, в т.ч. контроля состояния атмосферного воздуха, мониторинга состояния поверхностных вод, мониторинга санитарного состояния почвенного покрова.

Мероприятия на первую очередь

По охране природных комплесов:

- Создание памятника природы Торфяное болото «Пурцинское» - республиканского значения в южной части сельского поселения в пределах 63 квартала Сюгинского лесничества;

- соблюдение Лесохозяйственного регламента;

- охрана и сохранение лесов вокруг населенных пунктов как выполняющих важную буферную защитную функцию;

- озеленение оврагов в целях укрепления грунтов и предотвращения их дальнейшего развития; проведение берегоукрепительных мероприятий;

- оформление озелененной территории общего пользования в населенных пунктах с соблюдением нормативных требований СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

По охране атмосферного воздуха:

- модернизация оборудования предприятий и внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов на предприятиях, уменьшающих и исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочных санитарно-защитных зон до нормируемых объектов в населенных пунктах: с. Большая Уча, д. Камышлы, д. Ломеслуд, д. Сундо-Уча, д. Мальчиково, д. Большая Сюга, д. Пазял-Зюмья;

- проведение контрольных измерений на границе ориентировочных санитарно-защитных зон предприятий 4-5 классов опасностей, в случае выявления нарушений и поступления жалоб от населения, обязать предприятие провести мероприятия по сокращению санитарно-защитной зоны;

- разработка проектов ПДВ и СЗЗ на всех предприятиях, в том числе и разработка проектов санитарно-защитных зон сельскохозяйственных предприятий;

- снижение вредного воздействия автомобильного транспорта путем создания зеленых защитных полос из пыле- и газоустойчивых зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей и улично-дорожной сети, озеленение санитарно-защитных зон.

По охране водных ресурсов:

По рациональному использованию водных ресурсов и обеспечению населения качественной питьевой водой:

- создание проектов и организация поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения на водозаборах и скважинах питьевого назначения с соблюдением требуемых режимов;

- благоустройство и планировка территории вокруг родников и колодцев, проведение планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции, своевременный забор проб воды;

- реконструкция водопроводных сетей для исключения вторичного загрязнения питьевой воды.

По предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, с недопущением в них деятельности, противоречащей требованиям Водного кодекса;

- организация современной системы очистки и утилизации хозяйственно-фекальных стоков.

По охране почв и санитарной очистке территории:

- разработка генеральной схемы санитарной очистки сельского поселения, утверждение и расчет норм накопления отходов сельского поселения;

- реализация Республиканской целевой программы «Государственная поддержка создания и развития системы переработки и захоронения отходов в Удмуртской Республике на 2009-2013 годы» с кустовым принципом размещения полигонов по захоронению отходов с созданием сети мусоросортировочных станций;

- рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на проектную мусоросортировочную станцию и кустовой полигон вблизи г. Можга;

- проведение обустройства сибиреязвенных скотомогильников в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями.

- проведение мероприятий по сокращению санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на северо-западе с. Красный Яр до нормируемых объектов; для изменения размеров санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника, требуется проведение комплексных лабораторно-диагностических исследований с использованием генетических, биологических, санитарно-паразитологических и химических методов исследований проб почвы, отобранных с границы скотомогильника и прилегающих к нему территорий, на наличие в них спор или вегетативных клеток возбудителя сибирской язвы;

- организация планово-регулярной санитарной очистки территории, совершенствование системы сбора-вывоза бытовых отходов (контейнеры для сбора мусора, обустроенные площадками, спецтехника и др.);

- разработка проектов хранения и переработки навоза животноводческих комплексов, контроль паразитологического и инфекционного состояния;

- приведение территории скотомогильников в соответствие с ветеринарными правилами;

- приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором;

- недопущение образования несанкционированных свалок.

# 6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Целью проектных решений раздела является определение основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, защита населения и территорий, обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Исходные данные для разработки раздела предоставлены Администрацией МО «Можгинский район».

Чрезвычайные ситуации природного характера

К опасным природным процессам (ОПП) и явлениям (ОПЯ), которые могут стать причиной чрезвычайной ситуации природного характера на территории МО «Большеучинское» (в соответствии с ГОСТ 22.0.03-97), могут быть отнесены опасные геологические и гидрологические процессы:

- эрозия, оврагообразование;

- наводнения, паводок (март - май обусловленное весенним снеготаянием; дождевые паводки (октябрь – ноябрь), в результате выпадения большого количества осадков.

Особенностью весенних паводков на малых и средних реках Удмуртской Республики является их многоводность. Во время прохождения половодья в течение 8-15 суток по реке проходит от 60 до 80 % всего годового стока реки. При резком повышении расходов русло реки не способно пропустить такой объем, и река выходит из берегов, затопляя пойму.

Так же, необходимо упомянуть о процессах, требующих наблюдения:

- о заболачивании на пониженных участках рельефа, связанном с затрудненным стоком, высоким залеганием грунтовых вод;

- подъеме грунтовых вод.

По данным ГУ МЧС России по Удмуртской Республике за последние 5 лет уменьшилась глубина промерзания грунта на территории Удмуртской Республики, в результате, объем воды, попадающей в грунтовые воды, постоянно увеличивался, что привело к подъему уровня грунтовых вод и значительному подтоплению территорий.

Подтопление территории обусловлено также развитием эрозионных процессов и как следствие заиливанием русел рек и водохранилищ и затрудненностью разгрузки грунтовых потоков в последние. На подтопление территории значительное влияние оказывает неправильная организация отвода поверхностного стока и прокладка многочисленных коммуникаций, пересекающих естественные коллекторы движение грунтовых вод.

Следствием вышеназванных процессов может являться затопление и подтопление грунтовыми водами фундаментов зданий, сооружений, инженерных и транспортных объектов и коммуникаций, деформация и разрушение конструкций и другие последствия.

Опасные метеорологические явления

- бури, шквалистый ветер;

- ливень;

- град;

- сильные снегопады и метели;

- засуха, жара.

Наибольшую опасность для территории Удмуртской Республики представляют резкое изменение температуры воздуха (осеннее–зимний период), характеризующийся комплексом неблагоприятных метеорологических явлений - налипание мокрого снега, ветер, метели, сложные гололедно–изморозевые явления, шквалистый ветер (с июня по август), град (летний период).

Лесные пожары

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Лесные массивы в основном располагаются в южной части поселения, на достаточном расстоянии от застройки населенных пунктов, вплотную примыкает только к д. Николо-Сюга.

Для населения МО «Большеучинское» опасность лесных пожаров (быстрое распространение огня при сильном ветре и сильное задымление), может проявляется, вероятнее всего, в угрозе задымления, при этом возможно нарушение движения автомобильного транспорта, ухудшение экологической обстановки и, как следствие, состояния здоровья людей. Непосредственное воздействие на людей, на их имущество, уничтожение предприятий представляется маловероятным.

Основными причинами возникновения лесных пожаров являются: неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц, при посещении лесов (костер, непогашенный окурок, не затушенная спичка, искры из глушителя автомобиля и т.д.), весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях), нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями, грозовые разряды. Вероятность возникновения лесных пожаров возрастает в засушливый период из-за наличия в лесах сухостоя.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС определяется по ГОСТ 22.0.06-95. Перечисленные выше природные явления не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но способны нанести значительный ущерб зданиям, хозяйственным строениям, линиям связи и энергетики, инженерным и транспортным коммуникациям, сельскому хозяйству.

Для предупреждения и смягчения последствий опасных природных явлений (ОПЯ) необходимы следующие предупредительные меры.

Для защиты территории от подтопления необходимо осуществлять мероприятия по инженерной подготовке территории.

Проблемы оврагообразования, подтопления территории сел, необходимо решать комплексом мероприятий по инженерной подготовке территории: борьбой с оврагообразованием, берегоукреплением, благоустройством водоемов и водотоков, понижением уровня грунтовых вод, организацией и очисткой поверхностного стока и др. мероприятиями, разрабатываемыми на основании данных инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий.

Для смягчения последствий ОПЯ метеорологического характера рекомендуется:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений, укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах, защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противо-паводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- теплозащита зданий, выделение тепловых районов, резервирование (котельные в холодном резерве) и, при необходимости, подключение резервных источников теплоснабжения;

- временная снегозащита путей сообщений в метели, вследствие большого снегопереноса ветрами;

- ветрозащита селитебных территорий в зимний период для улучшения их микроклимата от преобладающих ветров планировочными методами или с помощью посадки зеленых насаждений и др.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров и пр.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Опасность ЧС техногенного характера (в соответствии с «Требованиями по предупреждению ЧС на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения», утвержденными Приказом МЧС №105 от 28.02.2003 г.) для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

- на потенциально-опасных объектах, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся и транспортируются пожаро-взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества;

- на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых, может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения газом, водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя канализации и очистки сточных вод.

К техногенным источникам возможного возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения следует отнести:

- пожаро- и взрывоопасные объекты;

- транспорт;

- объекты коммунального хозяйства.

Аварии на потенциально-опасных объектах

По результатам прогнозирования чрезвычайных ситуаций техногенного характера потенциально опасные объекты подразделяются по степени опасности в зависимости от масштабов возникающих чрезвычайных ситуаций на пять классов. На территории МО «Большеучинское» к таким объектам относятся пожаро-взрывоопасные объекты: автозаправочная станция с. Большая Уча, газовые котельные в с. Большая Уча и в д. Ломеслуд.

Аварии на пожаро-взрывоопасных объектах (ПВОО)

Объекты, представляющие наибольшую опасность, располагаются в удалении от жилой застройки.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии и др.

Аварии на объектах жизнеобеспечения

Аварии, возникающие на коммунально-энергетических объектах и сетях, могут влиять на жизнедеятельность МО «Большеучинское».

Наибольшую опасность, в плане аварий и возможных последствий представляют следующие объекты:

- трансформаторные электрические подстанции;

- сети (водопроводные и электрические);

- очистные сооружения.

Данная ситуация обусловлена неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ, высокой степенью износа основных производственных фондов, инженерных сетей.

Аварии на объектах энергоснабжения.

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением 35 кВ. При скорости ветра более 25 м/с, наледи, возможны повреждения воздушных ЛЭП и связи: падение опор, обрывы проводов;

Аварии на подземных коммуникациях.

При аварии на подземных водонесущих коммуникациях наиболее часто происходит затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, при повреждении электрических проводов – короткое замыкание, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Транспортные аварии

Рассматриваемую территорию МО «Большеучинское» пересекают автодороги регионального и местного значения.

Транспорт представляет опасность не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, так на транспорте перевозят легковоспламеняющиеся, взрывчатые и др. опасные вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей, загрязнения окружающей природной среды, возникновения пожаров.

Аварии на автомобильном транспорте происходят, в основном (75 %), из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Очень часто приводят к аварии плохие дороги (главным образом скользкие), снежные заносы, неисправность машин (тормоза, рулевое управление, колеса и шины), отсутствие освещения, оборудованных мест для стоянки. Наиболее вероятны аварии в районах мостов, перекрестков, в местах пересечения транспортных магистралей с инженерными коммуникациями.

Наиболее вероятны из всех ЧС техногенного характера на территории МО «Большеучинское» - пожары.

Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического, печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Учитывая, что значительную часть жилищного фонда на территории сельского поселения составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, присутствует ветхий и аварийный жилой фонд, вероятность возгорания возрастает, а пожары могут распространяться с большой скоростью и характеризоваться повышенной сложностью.

Пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.) особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям.

Территория сельского поселения обслуживается пожарной частью г. Можга (ПЧ-22).

В настоящее время на территории с. Большая Уча функционирует добровольная пожарная охрана.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. В целях более эффективного осуществления мероприятий по защите населения на территории Удмуртской Республики, приняты Целевые программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы», «Пожарная безопасность на 2011-2015 годы».

Предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование управления по организации работы Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Удмуртской Республики, оперативного штаба ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Удмуртской Республики;

- развитие и совершенствование автоматизированной информационно-управляющей системы Удмуртской Республики как составляющей единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы государственного управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях;

- развитие региональной подсистемы ОКСИОН в местах массового пребывания людей;

- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование материально-технической базы пожарно-спасательных подразделений при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также необходимость активно использовать в решении поставленных задач современные информационные и телекоммуникационные технологии.

В рамках Генерального плана предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

Обеспечение пожарной безопасности территорий населенных пунктов, а именно:

- Постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям, содержание существующего жилого фонда в надлежащем состоянии, с учетом требований пожарной безопасности.

- Размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара (в соответствии с статьей 76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова должно составлять в сельских поселениях - 20 минут), что, при условии нормального состояния дорог и улично-дорожной сети населенных пунктов, соблюдается в настоящее время. Для повышения тактических возможностей постов муниципальной пожарной охраны, необходимо довести численность личного состава каждого муниципального поста до 10 человек (на смене водитель и пожарный).

- Сооружение водоемов двоякого назначения на территории садов и скверов, малоэтажной застройки для забора воды на тушение пожара, в случае выхода из строя поселкового водопровода.

- Размещение пожарных подъездов (пирсов) для пожаротушения по имеющимся и проектируемым съездам и набережным, а так же в местах размещения противопожарных водоемов на территории индивидуальной застройки. Необходимо устройство площадки с твердым покрытием для забора воды в населенных пунктах поселения.

- Организация противопожарных разрывов в застройке, что позволяет уменьшить вероятность распространения вторичных поражающих факторов в чрезвычайных условиях (пожары, взрывы, задымления), а также обеспечить более эффективное проведение спасательных работ.

- Обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения. (Здания необходимо оборудовать, в соответствии с требованиями противопожарных норм, системами пожарной сигнализации, если требуется, заменить устаревшие и непригодные к дальнейшей эксплуатации системы).

В проектах планировки необходимо предусматривать, чтобы были подъезды ко всем зданиям, автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, территория населенного пункта была обеспечена нормативным количеством пожарных гидрантов, а в сети поддерживалось необходимое давление;

На объектах экономики:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии 
с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений, создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Защита населения включает основные мероприятия:

- при угрозе жизни и здоровью рабочих и служащих, всего населения, проводится оповещение с разъяснением действий, для чего необходимо совершенствование существующей поселковой системы оповещения и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований;

- укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зданий, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных защитных сооружениях (порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309);

- в особых случаях, не терпящих отлагательства, проводится эвакуация и отселение населения, животных, культурных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации (на чертеже обозначены объекты транспорта – вокзалы, аэропорты, и др., используемые при эвакуации населения и для приема эвакуируемых);

- организуется спасение людей, пострадавших в ходе чрезвычайной ситуации, проводятся мероприятия медицинской защиты (на случай возникновения ЧС для приема раненых на схеме обозначены существующие и проектируемые медицинские учреждения, имеющие коечный фонд);

- организуются работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения людей (защите сельскохозяйственных животных, продукции животноводства, растениеводства, укрытие и эвакуация животных, усовершенствование транспортных магистралей, резервирование источников водоснабжения и др. специальные мероприятия).

Работа по предупреждению аварий в техногенной сфере проводиться на конкретных объектах и производствах.

Для всех ПОО обязательно следующее.

Перечень мероприятий по предотвращению аварий на опасном производственном объекте включает, в числе прочих:

- модернизацию ПОО, переход к безопасным технологиям производства;

- мероприятия по повышению устойчивости функционирования объекта;

- защиту работников (строительство защитных сооружений, установка систем оповещения, обеспечение индивидуальными средствами защиты (СИЗ) и др.;

- разработку декларации промышленной безопасности для ПОО, паспорта безопасности опасного объекта;

- надзор за состоянием опасных производственных объектов, инженерными сооружениями (плотины, дамбы, коммуникации и пр.).

Основными нормативными документами при разработке раздела ИТМ ЧС послужили:

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны».

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994г.

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий».

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации».

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий».

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «ЧС на акваториях».

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения (Приказ МЧС Российской Федерации №105 от 28.02.2003 г.).

- Приказ МЧС России от 25.10.2004 г. №484.

- Приказ МЧС России от 04.11.2004 г. №506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»).

- Распоряжение Правительства Российской Федерации №1371-р от 14.10.2004 г., др. нормативно-правовые документы.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в геоинформационной системе ArcGIS 9.3.

| Показатели | Ед. изм. | Совре-менное состояние на 1.01. 2010г. | I очередь строительства 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территории |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границе муниципального образования | га | 24975 | 24975 | 24975 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Земли населенных пунктов – всего из них: | га | 757 | 812 | 812 |
| С. Большая Уча | га | 292 | 323 | 323 |
| С. Красный Яр | га | 30 | 30 | 30 |
| Д. Ломеслуд | га | 103 | 103 | 103 |
| Д. Нижний Шидлуд | га | 8 | 8 | 8 |
| Д. Большая Сюга | га | 90 | 90 | 90 |
| Д. Мальчиково | га | 34 | 52 | 52 |
| Д. Полянское | га | 26 | 26 | 26 |
| Д. Сундо-Уча | га | 23 | 29 | 29 |
| Д. Ильдас-Уча | га | 8 | 8 | 8 |
| Д. Пазял-Зюмья | га | 62 | 62 | 62 |
| Д. Камышлы | га | 29 | 29 | 29 |
| Д. Николо-Сюга | га | 52 | 52 | 52 |
| Земли сельскохозяйственного назначения, всего | га | 14046 | 13991 | 13991 |
| Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | га | 124 | 124 | 124 |
| Земли лесного фонда | га | 9666 | 9666 | 9666 |
| Земли водного фонда | га | 85 | 85 | 85 |
| Земли запаса |  | 297 | 297 | 297 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| 2.1. Численность населения муниципального образования – всего, | чел. | 3306 | 3300 | 3300 |
| в том числе численность населения с. Большая Уча | чел. | 2143 | 2070 | 2100 |
| 2.2. Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет), | % | 26 | 23,9 | 22,0 |
| население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 г.), | % | 57 | 56,7 | 56,7 |
| население старше трудоспособного возраста. | % | 16 | 19,4 | 21,3 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. Жилищный фонд, общая площадь | тыс. м2 | 53,1 | 59,4 | 69,3 |
| 3.2. Убыль жилищного фонда | тыс. м2 |  | 0,2 | 0,4 |
| 3.3. Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 |  | 53,0 | 52,7 |
| 3.4. Новое жилищное строительство – всего/ в год | тыс. м2 |  | 6,4 | 16,6 |
| 3.5. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2 /чел. | 16,1 | 18 | 21 |
| 4. Учреждения и объекты обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1. Детские дошкольные учреждения | мест | 184 | 184 | 184 |
| 4.2. Общеобразовательные школы | мест . | 618 | 618 | 618 |
| 4.3. Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос. в смену | 150 | не менее 65 | не менее 65 |
| 4.3. Спортивные залы | м2 площ. пола | 1152 | 1152 | 1152 |
| 4.4. Учреждения культуры | мест | 730 | не менее 330 | не менее 330 |
| 4.5. Общедоступные библиотеки | тыс. экз | 5,2 | 18,4 | 18,4 |
| 4.6. Предприятия розничной торговли (магазины) | м2 торг. пло-щади | 1100 | не менее 990 | не менее 990 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1. Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 66 | 69 | 69 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - регионального значения | - - | 19 | 27 | 27 |
| - местного значения | - - | 47 | 42 | 42 |
| 5.2. Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км/% | 59/89 | 69/100 | 69/100 |
| 5.3. Плотность автомобильной транспортной сети | км/1000км² | 236 | 276 | 276 |
| 5.4.Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | км | 15 | 36 | 36 |
| 5.5. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 250 | 300 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1. Водоснабжение |  |  |  |  |
| Водопотребление – всего | тыс. м3/сут. | 0,23 |  | 0,69 |
| Производительность водозаборных сооружений, в т.ч. водозаборов подземных вод. |  | 0,23 |  | 0,69 |
| Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 85 |  | 160 (при централи- зованном водоснаб- жении) |
| 6.2 Канализация |  |  |  |  |
| Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, | тыс. м3/сут. | 0,2 |  | 0,46 |
| Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки. |  | - |  | 0,46 |
| Производительность очистных сооружений канализации, |  | 0,7 |  | 0,46 |
| 6.3. Энергоснабжение |  |  |  |  |
| Потребление: -электроэнергии на коммунально-бытовые нужды; -тепла на нужды ЖКС | млн. кВт.ч/год Гкал/ час | 3,8 4,2 | 4,7 5,4 | 5,4 7,2 |
| 6.4. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| Потребление газа на ЖКС В том числе: - на бытовые нужды населения, - на теплоисточники | млн. м3/год | 3,0 0,6 2,4 | 4,0 0,7 3,1 | 5,0 0,7 4,3 |

# 8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 2

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ЛЭП; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны

Приложение 3

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 4

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Footnotes

Нормативными документами, действующими в сфере территориального планирования, для генеральных планов предполагается 20-летний расчетный срок.

федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны сибиреязвенного скотомогильника